# ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ее возможном воздействии на окружающую среду.

пгт. Октябрьское							20 октября 2015 г.

По инициативе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет» в соответствии с действующим законодательством (ст. 9, 11, 12 ФЗ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Октябрьского района, утвержденное решением Думы Октябрьского района от 21.12.2005 № 30) и в целях учёта интересов граждан, проведены общественные обсуждения по проекту «Технология получения и использования грунтов для земляных работ».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов» (ООО «НИИ ЭиРИПР»).

Проектировщик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ»).

Место проведения общественных обсуждений: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 39, актовый зал администрации Октябрьского района

Время проведения общественных обсуждений: 20 октября 2015 г. время 18 часов 15 минут.

Форма проведения общественных обсуждений: слушания.

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений опубликовано в газетах:

- федерального уровня «Российская газета» от 14 сентября 2015 г. № 205 (6776);

- регионального уровня «Новости Югры» от 17 сентября 2015 г. № 103 (18984);

- местного уровня «Октябрьские вести» от 17 сентября 2015 г. № 72 (989).

Материалы и документация о намечаемой деятельности размещены для ознакомления не менее чем за 30 дней до даты проведения общественных обсуждений с 18 сентября 2015 г. в:

- администрации муниципального образования Октябрьский район по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д.42, каб. 4, отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства;

- ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет» по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2. Центр деконтаматериалов.

Программа проведения общественных обсуждений:

1. регистрация участников обсуждений;

2. принятие регламента проведения общественных обсуждений;

3. проведение общественных обсуждений.

# Регистрация участников

В общественных обсуждениях приняли участие:

| Председатель общественных обсуждений: | Насибулин Алексей Юрьевич | Заместитель главы Октябрьского района |
| --- | --- | --- |
| Секретарь общественных обсуждений: | Долингер Евгений Анатольевич | Специалист-эксперт отдела по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района |
| Представитель заказчика: | Ким Евгений Викторович | ООО «НИИ ЭиРИПР», химик |
| Представитель проектировщика | Минеев Александр Михайлович | ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ», директор ЦДМ |

Участники обсуждений: зарегистрировано одиннадцать человек согласно прилагаемому листу регистрации (Приложение № 2).

# Принятие регламента проведения общественных обсуждений

Предложено установить продолжительность доклада до 30 минут, вопросы, предложения – до 5 минут.

Вопросы и предложения могут подаваться в президиум в письменной и устной форме с указанием фамилии, имени, отчества, представляемой организации и должности.

Во время доклада, выступлений, вопросов и предложений будет вестись запись на диктофон с целью безошибочной трактовки вопросов и ответов в итоговом протоколе.

# Проведение общественных обсуждений

В ходе обсуждения выступили:

1. Ким Евгений Викторович, химик, ООО «НИИ ЭиРИПР»

# Содержание выступления:

Представляемый проект «Технология получения и использования грунтов для земляных работ» описывает технологии использования отходов бурения с получением грунта глинистого и нефтесодержащих отходов с получением грунта песчаного.

Основная цель предлагаемых технологических решений:

- переработка отходов в полезный продукт;

- использование продукта для производственных нужд на территории месторождений.

Как следствие:

- снижение затрат за хранение промышленных отходов и исключение сверхлимитных платежей;

- минимизация дополнительного воздействия на окружающую среду за счёт применения более экологичных материалов;

- снижение потребления природных ресурсов.

# Переработка (использование) отходов бурения в грунт глинистый.

К отходам бурения относятся:

- шлам буровой;

- отработанный буровой раствор;

- буровые сточные воды;

или

- эмульсия сточных вод с выбуренной породой, если отработанный буровой раствор и буровые сточные воды объединены в один отход.

К основным загрязнителям, содержащимся в отходах бурения, относятся:

- быстрорастворимые соли;

- тяжелые металлы;

- нефтепродукты.

Использование отходов может производиться как в шламовом амбаре, так и на площадках с безамбарным бурением.

Технология основана на переработке (использовании) отходов бурения путем добавления природных минеральных грунтов, вяжущих компонентов и сорбентов. Все применяемые для переработки (использования) реагенты соответствуют ГОСТам и сертифицированы.

# Переработка (использование) нефтесодержащих отходов в грунт песчаный (ГП).

К нефтесодержащим отходам относятся:

- нефтешламы;

- нефтезагрязненные пропанты и гель ГРП;

- грунты, загрязненные с аварийных разливов нефти;

К основным загрязнителям в нефтесодержащих отходах относятся:

- нефтепродукты;

- быстрорастворимые соли;

- органические примеси.

Технология основана на предварительном кондиционировании нефтесодержащих отходов с последующим высокотемпературным окислением (более 800ºС) в установке УЗГ-1.

Получаемые материалы - Грунт глинистый и Грунт песчаный представляют собой минеральные грунты, по своим физико-химическим и механическим свойствам подобные обыкновенным песчаным или глинистым грунтам.

Контролируемые показатели получаемых материалов соответствуют требованиям действующих нормативных документов и техническим условиям на материал.

Качество получаемых грунтов подтверждается наличием необходимой разрешительной документации на соответствие экологическим требованиям, установленным законодательством в области охраны окружающей среды.

Технологические решения имеют следующие преимущества над аналогами:

- производство работ во всех климатических зонах, включая территории Крайнего Севера;

- возможность доставки оборудования в автономные труднодоступные места воздушным и водным транспортом круглогодично;

- возможность осуществления переработки отходов на территории водоохранных зон.

Полученные материалы могут использоваться:

- для земляных строительных работ, производимых:

а) при заполнении шламовых амбаров, временных шламонакопителей, выемок внутрипромысловых дорог;

б) при строительстве грунтовых оснований производственных, вспомогательных площадок и внутрипромысловых автомобильных дорог;

в) при отсыпке временных подъездов к шламовым амбарам, временным шламонакопителям, к объектам производственной и вспомогательной инфраструктуры месторождений;

г) при строительстве природоохранных обваловок и укреплении откосов объектов инфраструктуры месторождений;

- для земляных рекультивационных работ, производимых:

а) при рекультивации шламовых амбаров, временных шламонакопителей, временных подъездов (съездов) внутрипромысловых дорог;

б) при рекультивации примыкающих к шламовым амбарам, временным шламонакопителям, к объектам производственной и вспомогательной инфраструктуры нарушенных земель временного и постоянного отвода;

в) при рекультивации временных производственных, вспомогательных площадок и внутрипромысловых автомобильных дорог;

г) при рекультивации природоохранных обваловок, откосов производственных, вспомогательных площадок.

# Производственный экологический контроль.

В целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных федеральным законодательством, и фактической оценки производственной деятельности, ООО «НИИ ЭиРИПР» организует производственный экологический контроль.

Оценка воздействия деятельности на окружающую среду осуществляется методом сравнения результатов исследований объектов окружающей среды до начала и после окончания производственных работ, а также при наблюдении в течение трех последующих лет.

# Воздействие на окружающую среду.

# Воздействие на геологическую среду, почвенный и растительный покров

Переработка отходов будет осуществляться на существующих кустовых площадках. Движение транспорта - по внутрипромысловым дорогам.

# Воздействие на животный мир

Воздействие на животный мир будет иметь характер временного беспокойства. Вероятная гибель животных на всем протяжении периода работ не превысит изменений численности популяций видов в процессе естественной динамики.

Использование отходов бурения планируется только на территории земель постоянного и временного отвода, а применение полученного материала – на основных и вспомогательных объектах инфраструктуры нефтегазовых месторождений.

# Воздействие на водные ресурсы

Технологический процесс не предусматривает забор воды из природных источников, а также сброс жидких отходов в водные объекты и на рельеф.

Работы по переработке отходов будут выполняться в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ

# Воздействие на атмосферный воздух

Ухудшение качества атмосферного воздуха, связанное с работой общестроительной техники и оборудования, носит локальный характер и ограничивается зоной влияния выбросов загрязняющих веществ. В целом район проведения работ характеризуется допустимым уровнем загрязнения атмосферы.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Хомицкий В.М.

# «Используете ли вы данную технологию на практике?»

Ответ: Ким Е.В.

«ООО «НИИ ЭиРИПР», заказчик данных мероприятий, работает на тюменском рынке экологических услуг более 10 лет. У нас имеется действующее заключение государственной экологической экспертизы на похожую технологию переработки отходов бурения на территории УрФО. Фактически представляемая технология является уже третьим поколением технологических решений, предлагаемых ООО «НИИ ЭиРИПР».

Организация имеет положительные заключения на подобные технологии. Необходимость проведения данной экспертизы заключается в изменении входящих в материал компонентов и изменения объектов производства работ.»

Вопрос: Хомицкий В.М.

# «Какие экологические последствия могут быть после применения вашей технологии?»

Ответ: Ким Е.В.

«Потенциально существует риск загрязнения объектов окружающей среды полученными материалами, применёнными для рекультивационных мероприятий и строительных работ.

В течение трех лет организация проводит исследование объектов окружающей среды, на которые может потенциально воздействовать полученный материал. К таким объектам относятся почва и грунтовая вода. Полученный материал не выделяет летучих токсичных веществ, поэтому контроль состояния воздуха выполняться не будет.»

Вопрос: Хомицкий В.М.

# «Какие загрязнители содержаться в отходах?»

Ответ: Ким Е.В.

«Основными загрязнителями в отходах бурения являются быстрорастворимые соли, тяжелые металлы, нефтепродукты.

К основным загрязнителям в нефтесодержащих отходах относятся нефтепродукты, быстрорастворимые соли, органические примеси.

Мы в рамках данного проекта запрашивали образцы отходов у различных компаний в разных добывающих регионах РФ. Исследования показали, что применение новых реагентов в бурении снизило токсичность отходов. В частности, класс опасности отходов в соответствии с Приказом МПР № 511 – четвертый, а иногда и пятый.»

Вопрос: Хомицкий В.М.

# «Кто является заказчиком Ваших работ?»

Ответ: Ким Е.В.

«В Ханты-Мансийском автономном округе за годы существования, организация успела посотрудничать со многими нефтедобывающими и буровыми компаниями»

Предложений и замечаний в период размещения материалов и документации о намечаемой деятельности для ознакомления не поступило.

Предложений и замечаний в течение общественных обсуждений не поступило.

По результатам проведения общественных обсуждений, председателем общественных обсуждений Насибулиным А.Ю. были сформированы итоговые резолюции:

1. Общественные обсуждения по проекту «Технология получения и использования грунтов для земляных работ» состоялись и проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ» проинформировать администрацию муниципального образования Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о завершении государственной экологической экспертизы по проекту «Технология получения и использования грунтов для земляных работ» с предоставлением копий экспертного заключения.

3. В случае использования данной технологии на территории Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, компания ООО «НИИ ЭиРИПР» должна проинформировать об этом администрацию муниципального образования Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Неотъемлемой частью протокола является следующее приложение:

Приложение № 2 Лист регистрации участников общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности: «Технология получения и использования грунтов для земляных работ» и ее возможном воздействии на окружающую среду на территории Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

| Председатель общественных обсуждений |  | Насибулин А.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Секретарь общественных обсуждений: |  | Долингер Е.А. |
| Представитель заказчика: |  | Ким Е.В. |
| Представитель проектировщика: |  | Минеев А.М. |