ПРОТОКОЛ

# общественных слушаний (обсуждений) материалов оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности АО «РН-Няганьнефтегаз» по проектной документации: «Красноленинское НГКМ. Ем-Ёговский + Пальяновский ЛУ.

# Куст скважин № 123»

пгт. Октябрьское								             «15» января 2016 г.

# Место проведения: ХМАО – Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д.39, актовый зал администрации Октябрьского района.

# Время проведения: 17:00 часов

На общественных слушаниях присутствовали:

Председатель слушаний:

Н.В. Хромов - заместитель главы администрации Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского района.

Представители АО НИЦ «Нефтегаз»:

А.С. Немиро – главный инженер проекта АО НИЦ «Нефтегаз»

Л.Е. Корчагина – ведущий инженер-эколог АО НИЦ «Нефтегаз»

Представители АО «РН-Няганьнефтегаз»:

В.Н. Данчев - главный специалист по охране окружающей среды

Секретарь слушаний:

Долингер Евгений Анатольевич - специалист-эксперт отдела по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района.

# Выполнение требований по информированию общественности

Слушания проводились на основании требований следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

Извещение о проведении общественных обсуждений и информация о порядке ознакомления с проектной документацией опубликована в официальных источниках средств массовой информации:

- федерального уровня, газета «Российская газета» № 277 от 08.12.2015г.;

- регионального уровня, газета «Новости Югры» № 138 от 08.12.2015г.;

- местного уровня, газета «Октябрьские вести» № 91 от 21.11.2015г.

В свободном доступе для ознакомления документация находилась по адресу:

- ХМАО – Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 42, кабинет 4.

- ХМАО – Югра, г. Нижневартовск. ул. Авиаторов, д.11;

- на Интернет-ресурсе (ссылка для скачивания): http://nizneftegaz.com/shared/1430.rar

На 15.01.2016 замечаний и предложений к проектной документации «Красноленинское НГКМ. Ем-Ёговский + Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 123», шифр 1431-14 не поступило.

# Задачи слушаний

- Представление информации о возможном воздействии проекта на окружающую среду, изменений в окружающей среде в результате реализации проекта «Красноленинское НГКМ. Ем-Ёговский + Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 123».

- Обсуждение мер по снижению неблагоприятных воздействий в процессе строительства и эксплуатации объекта проектирования.

- Выявление общественного мнения заинтересованных сторон общественности, интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в реализации намечаемой деятельности или которая проявила свой интерес к процессу оценки воздействия на окружающую среду рассматриваемого проекта.

# Информация по обсуждаемому проекту

На слушаниях представлена следующая документация и наглядные материалы:

1. Проектная документация «Красноленинское НГКМ. Ем-Ёговский + Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 123», шифр 1430-14.

2. Демонстрационные материалы.

СЛУШАЛИ:

Л.Е. Корчагина – Во исполнение требований Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности в соответствии с проектной документацией «Красноленинское НГКМ. Ем-Ёговский + Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 123». В средствах массовой информации федерального уровня (газета «Российская газета» № 277 от 08.12.2015г.), регионального уровня (газета «Новости Югры» № 138 от 08.12.2015г.), местного уровня (газета «Октябрьские вести» № 91 от 21.11.2015г.) было опубликовано извещение о проведении общественных слушаний (обсуждений), размещены демонстрационные материалы по оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности.

На 15.01.2016 замечаний и предложений к проектной документации «Красноленинское НГКМ. Ем-Ёговский + Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 123», шифр 1431-14 не поступило.

Наименование заказчика проекта - АО «РН-Няганьнефтегаз».

Проектная организация - АО НИЦ «Нефтегаз».

В административном отношении район строительства расположен на территории Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области. Ближайший населенный пункт – поселок городского типа Талинка находится в 25 км на юг от района изысканий.

Проектируемые объекты расположены в границах Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения на землях лесного фонда территориального отдела – Октябрьское лесничество, Ендырского участкового лесничества, Лорбинского и Ендырского урочища в эксплуатационных лесах.

Проектируемые объекты расположены в границах земельных участков общей площадью 85,70 га.

В соответствии с письмом Минприроды России от 26.03.2015 №12-47/7073 на территории проектируемых объектов, особо охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют.

Согласно данным Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры (письмо от 22.01.2015 № 14-исх-КМНС-130, письмо от 20.01.2015 № 14-Исх.ЭКО-95), на территории проектируемых объектов, особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения отсутствуют.

В соответствии с заключением №15-370/хд от 21.07.2015 г. АУ «Центр охраны культурного наследия», на территории испрашиваемого земельного участка, объекты культурного наследия отсутствуют.

Проектируемая кустовая площадка находится вне зон затопления и за пределами водоохранных зон, расстояние до ближайшего водного объекта (р. Малый Емъеган, размер водоохранной зоны 200 м) составляет ориентировочно 770 м.

Пересечения с водными объектами имеют проектируемые ВЛ-6кВ. Общая площадь опор ВЛ-6 кВ, расположенных в пойме, составляет 1,2 м2. Произведена оценка ущерба водным биологическим ресурсом, ущерб незначителен и проведение компенсационных мероприятий не требует.

В связи с размещением кустовой площадки за пределами водоохранной зон и вне зоны затопления, схема бурения предусматривается с устройством временного шламового амбара предназначенного для сбора бурового шлама и жидких отходов при бурении и освоении скважин.

Проектной документацией предусмотрено:

- выемка грунта для куста скважин,

- предпланировка бульдозером основания кустовой площадки после выемки.

- отсыпка основания кустовой площадки минеральным грунтом (суглинок, песок).

Средняя высота насыпи над естественным грунтом составит 2,50 м.

С целью локализации стоков в пределах кустовой площадки проектной документацией предусмотрено строительство по всему периметру основания куста скважин обвалования высотой 1.00 м (шириной по верху 0.50 м, заложением откосов 1:1).

Работа по устройству временного шламового амбара выполняется в следующем порядке:

- амбар устраиваются в теле естественного грунта и представляют собой котлован с откосами 1:2. Проектная отметка дна шламового амбара составит 60,30 м. Дно амбара расположено более чем на 0,3 м выше уровня грунтовых вод.

- по периметру шламового амбара выполняется замкнутое земляное обвалование из привозного песка высотой 1 м от основания кустовой площадки, с шириной вала по верху 0.50 м, с откосами 1:1;

- по дну и откосам укладывается защитный слой гидроизоляции из материала "Нетма-Теплонит". Данный материал соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается ТУ 8397-002-34559380-05. Полотна укладываются внахлест друг на друга. С целью обеспечения плотности прилегания защитных слоев гидроизоляции, поверх них наносится слой привозного суглинка тугопластичного толщиной 0.10 м;

По условиям техники безопасности работающего транспорта и недопущения попадания в шламовый амбар диких животных с прилегающих территорий, предусмотрено ограждение амбара колючей проволокой.

Шламовый амбар эксплуатируются сроком до 11 месяцев.

В дальнейшем отходы бурения будут переработаны в «Грунт, выполняющий функции почвообразующей породы» (далее - Грунт) согласно Технологическому регламенту переработки бурового шлама.

Регламент предусматривает переработку бурового шламам в Грунт непосредственно в буровом шламовом амбаре, в котором он содержится для последующего использования на техническом этапе лесохозяйственного направления рекультивации земельных участков, нарушенных в связи с созданием бурового шламового амбара.

Технология переработки основана на улучшении свойств бурового шлама за счет добавления органогенных грунтов (торф), структурирующих добавок, свойства которых стандартизированы техническими документами (ГОСТами, ТУ) и контроле содержания загрязняющих веществ в буровом шламе.

В состав рекультивации шламового амбара входят следующие виды работ:

- обследование амбара;

- откачка жидкой фазы из шламового амбара с помощью вакуумной автоцистерны с последующим вывозом на ближайшую ДНС для использования в системе ППД или закачки в нефтесборный коллектор;

- сбор битуминизированной нефти (при наличии);

- промывка бурового шлама от солей (хлоридов);

- переработка бурового шлама в Грунт путем перемешивания с торфом и песком.

Использование грунта, приготовленного на основе бурового шлама, допускается при условии подтверждения соответствия качества Грунта требованиям Технологического регламента и технических условий ТУ 0391-203-41248781-2012 «Грунт, выполняющий функции почвообразующей породы».

Для этого производится отбор проб. После получения протоколов химического анализа, удостоверяющих, что содержание всех контролируемых показателей в грунте не превышает предельно допустимого уровня и подтверждения отнесения к 4-5 классу опасности, принимается решение о выполнении биологического этапа рекультивации.

Весь объем Грунта, образованный при переработке бурового шлама, используется на месте его производства на техническом этапе рекультивации земель, нарушенных в связи с созданием бурового шламового амбара.

После завершения переработки бурового шлама его поверхность планируется, уплотняется и может иметь превышение над окружающим рельефом местности не более, чем на 0,5 м.

На поверхности шламового амбара создается плодородный слой толщиной 15 см, для приготовления которого используется торфо-песчаная смесь с использованием товарного торфа. После создания плодородного слоя производится фрезерование с одновременным внесением расчетных доз минеральных удобрений.

После завершения бурения скважин предусматривается природоохранное направление рекультивации с посевом трав, так как из-за действующих норм технической и пожарной безопасности лесохозяйственное направление является неприемлемым.

Дополнительно для снижения отрицательного воздействия на окружающую природную среду при реализации проектных решений применяются следующие меры:

- проведение работ в пойме водных объектов (переход ВЛ-6 кВ через водотоки) осуществляется во время отсутствия нереста, развития икры и личинок рыб (с октября по март);

- с целью минимизации воздействия на почвенно-растительный слой и животный мир работы подготовительного периода проводятся в зимний период года.

- площадки для заправки техники размещаются за пределами пойменных участков и водоохранных зон.

- движение техники и оборудования осуществляется строго в пределах полосы отвода;

- соблюдение правил пожарной безопасности при производстве строительных работ;

- выполнение работ по ремонту автомобильного транспорта и оборудования исключительно на территории специализированных объектов (баз) предприятий;

- применение в процессе строительных и буровых работ материалов и реагентов, имеющих согласованные в установленном порядке показатели токсичности (предельно-допустимые концентрации, ориентировочно-безопасные уровни воздействия и др.) и класс опасности не выше четвёртого;

- внедрение экологически безопасных технологий бурения, с применением малотоксичных буровых растворов;

- постоянный контроль за уровнем жидкой фазы в шламовом амбаре;

- экологический мониторинг природных сред на территории лицензионного участка и локальный мониторинг в зоне возможного воздействия проектируемых объектов (КП №123 и коридоры коммуникаций).

В границах лицензионного участка предусмотрена локальная наблюдательная сеть, обеспечивающая контроль состояния компонентов природной среды (атмосферного воздуха, снежного покрова, почв, поверхностных вод и донных отложений).

Отбор проб определен в точках на расстоянии 50 м от шламового амбара по направлению поверхностного стока (контрольная точка) и в зоне, не подверженной воздействию амбара, на расстоянии 50 м в направлении, противоположном направлению поверхностного стока (фоновая точка).

Мониторинг проводится в течение всего периода существования шламового амбара до завершения биологического этапа рекультивации.

Заключение.

Шламовый амбар является неотъемлемой частью кустовой площадки, представляющей собой насыпную песчаную платформу, состоящую из приподнятого выровненного участка и земляного вала по периметру (обваловка площадок).

Предлагаемая конструкция шламового амбара и технология рекультивации, обеспечивает экологически безопасное ведение работ. Предотвращение распространения загрязнений за пределы кустовой площадки с размещённым на ней шламовым амбаром осуществляется за счёт конструктивных решений и ряда природоохранных мероприятий.

Вопросы участников слушаний

1. Вопрос: Хромов Н.В. Имеются ли на территории строительства объекта особо охраняемые природные территории?

Ответ: Корчагина Л.Е. На территории строительства ООПТ федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

2. Вопрос: Хромов Н.В. Имеются ли на территории строительства объекта водные объекты?

Ответ: Корчагина Л.Е. Кустовая площадка находится за пределами водоохранных зон. Проектируемая ВЛ пересекает реку Малый Ем-Ёган.

3. Вопрос: Хромов Н.В. Как часто производиться отбор проб?

Ответ: Корчагина Л.Е. Отбор проб в период эксплуатации шламового амбара производится ежеквартально.

Итоги общественных слушаний (обсуждений):

- Общественные слушания (обсуждения) по объекту «Красноленинское НГКМ. Ем-Ёговский + Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 123» состоялись и проведены в соответствии с действующим законодательством.

- Проектная документация «Красноленинское НГКМ. Ем-Ёговский + Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 123» согласовывается для реализации.

Неотъемлемой частью протокола являются следующие приложения:

Приложение № 1 Лист регистрации участников общественных слушаний (обсуждений) материалов оценки воздействия на окружающую среду проектной документацией по объекту «Красноленинское НГКМ. Ем-Ёговский + Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 123» на 1 листе.

Подписи

| Председатель слушаний: | Н.В. Хромов | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Представители АО «РН-Няганьнефтегаз»: | В.Н. Данчев | ____________________ |
| Представители АО НИЦ «Нефтегаз»: Секретарь общественных слушаний: | А.С. Немиро Л.Е. Корчагина Е.А. Долингер | ____________________ ____________________ ____________________ |

Приложение № 1

к протоколу общественных слушаний от 15.01.2016 г.

пгт. Октябрьское

Лист регистрации участников

общественных слушаний (обсуждений) материалов оценки воздействия на окружающую среду проектной документацией по объекту «Красноленинское НГКМ. Ем-Ёговский + Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 123»

| № п/п | Фамилия И.О. | Название организации (для представителей организаций) | Адрес организации (адрес местожительства) | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |