## Slide 1
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

## Slide 2
Основание для разработки
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 О теплоснабжении"
Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003

## Slide 3
Общие сведения о системе теплоснабжения
  Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационная генерирующая компания» (ООО «ЭГК»)
  Единственным источником централизованного теплоснабжения сельского поселения Сергино является отдельно стоящая газовая котельная п. Сергино, ул. Вьюшкова, 9;
  Главным поставщиком тепловой энергии для Сельского поселения является ООО «Эксплуатационная генерирующая компания», выступая для абонентов подключённых к тепловым сетям котельной теплоснабжающей организацией;
  Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 6,19 км.

## Slide 4
Описание существующих проблем системы теплоснабжения
К основным проблемам организации качественного теплоснабжения следует отнести:
- высокий процент износа тепловых сетей, в том числе изоляционных материалов, что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя;
высокий процент износа основного теплогенерирующего оборудования, что приводит к повышению затрат на содержание этого оборудования в работоспособном состоянии;
отсутствие системы химводоподготовки существенно влияет на срок службы тепловых сетей, а также на гидравлические режимы их работы;
отсутствие гидравлических расчетов и соответственно наладки тепловых сетей при сложившейся, после значительных изменений с момента ввода в эксплуатацию, конфигурации тепловых сетей.

## Slide 5
Теплоснабжение объектов перспективной застройки

## Slide 6
Мероприятия по реализации схемы теплоснабжения
Техническое перевооружение котельной п. Сергино, ул. Вьюшкова, 9 в части замены котлов, а также заменой насосного с автоматизацией технологического процесса

## Slide 7
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
На основании критериев по установлению единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808 ООО «Эксплуатационная генерирующая компания» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

## Slide 8
Финансирование
Общая сумма капиталовложений по Схеме теплоснабжения на расчетный период (до 2032 года) составляет:
58 600,6 тыс. руб.
в том числе:
- для осуществления технического перевооружения источников тепловой энергии – 58 600,6 тыс. руб.

## Slide 9
ООО «ЯНЭНЕРГО»
197227, г. Санкт-Петербург,
Комендантский пр-т 4, лит. А, оф. 407, 409, 422
Тел: +7 (812) 449-03-16
Email: sale-otdel@yandex.ru
Спасибо за внимание!