# 1 Общие данные

Основанием для разработки проекта «Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) в п.г.т. Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» является Задание на проектирование, утверждённое начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Октябрьского района (приложение А).

В качестве исходных данных для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» использованы следующие документы:

- Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям на объекте «Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) в п.г.т. Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», ООО «Монолит» г. Екатеринбург, 2010;

-Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям «Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) в п.г.т. Талинка, Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Стадия РП. ООО «Ингеогаз». Екатеринбург. 2010;

-Пояснительная записка. 30/10-ПЗ, раздел 1;

-Схема планировочной организации земельного участка. 30/10-ПЗУ, раздел 2;

-Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 30/10-КР, раздел 4;

-Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 30/10-ИОС, раздел 5;

-Проект организация строительства. 30/10-ПОС, раздел 6;

-Смета на строительство объектов капитального строительства. 30/10-СМ, раздел 11.

Раздел проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в соответствии с требованием законодательных актов, государственных стандартов по охране окружающей среды, нормативных документов и с учётом природных особенностей района расположения проектируемых объектов.

В данном разделе приведена характеристика воздействия на компоненты окружающей среды при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов. Расчётным путём определен уровень загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, содержащимися  в выбросах технологических процессов строительства и эксплуатации, уточнена санитарно-защитная зона.

Рассмотрены проектные решения по охране поверхностных вод, рациональному использованию земельного участка, охране растительного и животного мира и почв от отходов производства.

Рассчитаны платежи в текущих ценах за выбросы ЗВ в атмосферу, размещение отходов, за использование лесных ресурсов. Приведены сведения о сметной стоимости объектов и работ, связанных с осуществлением природоохранных мероприятий.

# 1.1 Анализ нормативной правовой базы, регулирующей природоохранную

# деятельность

Среди действующих российских законодательных актов необходимо выделить основные Федеральные и областные законы, имеющие непосредственное отношение к намечаемой деятельности:

-«Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26 июня 2007 года №118-ФЗ);

-«Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. №96-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ);

-«Об экологической экспертизе» от 23.11.1995г. №174-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 18 декабря 2006 года №232-ФЗ);

-«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 1 декабря 2007 года №309-ФЗ);

-«Земельный кодекс РФ» от 25.10.01 №136-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом с изменениями, внесенными Федеральным законом от 24.07.2009 №209-ФЗ);

- «Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ);

- «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006г. №74-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2009 №365-ФЗ);

- «Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 31.12.2001г. №195-ФЗ (глава 8. Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользования) (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 13 мая 2008 года N 66-ФЗ);

-«Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2009 года №379-ФЗ);

-«Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. №89-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2008 года №309-ФЗ);

-«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 №68-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 19.05.2010 года №91-ФЗ);

- «О  федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» от 02 декабря 2009 года №308-ФЗ.

В развитии действующих законов РФ в области охраны окружающей среды принимаются: указы и постановления Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ и правительств субъектов РФ, нормативно-правовые акты специально уполномоченных государственных органов (министерств, комитетов, служб, других ведомств), которые зарегистрированы в Министерстве юстиции.

К ним относятся:

- Постановление Правительства РФ от 24.11.1993г. №1229 «О создании единой государственной системы экологического мониторинга»;

- Постановление Правительства РФ от 01.07.05г. №410 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»;

- Постановление Правительства РФ от 15.01.2001г. №31 «Об утверждении положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха»;

- Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ»;

- Постановление Правительства РФ от 23.02.1994г. №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц» от 07.05.2003г. №262;

- Постановление ПРФ от 06.02.2002г. №83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005г. №24 «О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1983-05 ГН 2.1.6.1984-05 (Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

# 1.2 Перечень экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, градостроительных и территориальных ограничений

Экологические ограничения:

- Оценка соответствия Закону РФ «Об особо охраняемых природных территориях». Согласно техническому отчёту по инженерно-экологическим изысканиям заповедных зон непосредст-венно вблизи рассматриваемого земельного участка не установлено. Ближайшими охраняемыми природными территориями (рис. 1) являются комплексный биологический заказник регионального значения «Унторский» и водно-болотные угодья «Верхнее Двуобье». Первый из них создан и функционирует с целью сохранения и воспроизводства диких животных, среды их обитания и служит для поддержания общего экологического баланса севернее г. Нягань в Октябрьском районе. А второй представляет собой уникальный по площади комплекс крупных и мелких проток, островов суши, озёровидных водоёмов с постоянным или временным обводнением в пойме р. Оби. Расстояния до ближайших границ этих особо охраняемых территорий составляют несколько десятков километров, что не позволяет отразить их местоположение по отношению к ныне изучаемой территории в масштабе.

В соответствии с информацией, полученной в отделе по вопросам архитектуры, градостроительства Администрации Октябрьского района, рассматриваемый участок изысканий, как и непосредственно прилегающие к нему земли, не попадают и в контуры перспективных территорий, связанных с историко-культурным наследием. Ближайшие площади, в пределах которых зафиксировано наличие археологических памятников, относящихся к объектам культурного наследия, располагаются в нескольких десятках километров к западу и юго-западу от п.г.т. Талинка (рис.1).

Первая группа археологических памятников выделена непосредственно на левобережье реки Ендырь (одноимённые поселения, городище и могильник «Ендырское»), а вторая – на границе Октябрьского и Советского районов ХМАО (городища, поселения и селище «Хора»). Таким образом, все ближайшие объекты историко-культурного наследия находятся вне.

Рисунок 1.

границ территории, выделяемой для размещения полигона ТБО.

- Оценка соответствия Водному кодексу РФ. В 3,0 км северо-западнее выделенного под полигон ТБО участка размещается действующий групповой водозабор подземных вод, номинально состоящий из 16 скважин, расположенных тремя линейными рядами с расстоянием между ними от 50 до 150-200 метров.

По информации ООО «ГК «УралГЭМП» и материалам территориального планирования и градостроительного зонирования установлено, что водозабор пресных подземных вод предназначен для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения п.г.т. Талинка с производительностью 6800 м3/сут.

Этот водозабор эксплуатируется за счёт водоотбора напорных подземных вод из атлым-новомихайловского водоносного комплекса согласно лицензии на право пользования недрами на участке с утверждёнными запасами подземных вод. Согласно разработанному проекту организации зоны санитарной охраны (ЗСО) для группового водозабора подземных вод в поселении Талинка граница 2 пояса ЗСО, ограничивающего возможность микробного загрязнения каптируемых подземных вод, совмещается с контуром 1 пояса ЗСО, который установлен в радиусе 30 м от крайних скважин водозабора.

Граница ЗСО-III, ограничивающая возможность химического загрязнения каптируемых подземных вод, рекомендуется на удалении 1200 м от центра эксплуатационной нагрузки. На рисунке 2, отражающем расположение проектируемого полигона ТБО по отношению к контурам с зонами особого использования и природопользования, показан запроектированный контур ЗСО-III для этого эксплуатируемого водозабора, устанавливаемый на местности вблизи п.г.т. Талинка. При этом из ситуационного отображения однозначно можно сделать вывод, что ближайший к полигону ТБО сектор зоны санитарной охраны III-го пояса не достигает его границ. Таким образом, участок проектируемого размещения полигона ТБО не нарушает границ III пояса зоны санитарной охраны группового водозабора п.г.т. Талинка и, соответственно, не попадает в область питания разведанных месторождений подземных вод и действующих водозаборов. Сведений о других каких-либо месторождениях либо перспективных участках для организации водоснабжения и действующих водозаборных скважин не зарегистрировано.

В отношении поверхностных водных объектов следует отметить, что каких-либо озёр и иных открытых водоёмов, не связанных с акваторией болот, на удалении 500 метров от границ проектируемого контура полигона ТБО маршрутным обследованием не зафиксировано. Все выделенные вблизи участка заболоченные ложбины не имеют постоянного поверхностного стока и согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации не имеют водоохранных зон. Ближайшие водотоки и озёра с площадью более 0,5 км2 по отношению к рассматриваемой площадке работ удалены на расстояние как минимум в несколько километров (рис.2). Таким образом, участок, заявленный под размещение полигона ТБО, находится вне каких-либо водоохранных зон, создаваемых вдоль поверхностных водных объектов.

- Оценка соответствия Лесному кодексу РФ. Участок площадью 9 га, испрашиваемый под размещение полигона ТБО, расположен в эксплуатационных лесах  Ендырского участкового лесничества территориального управления Няганское лесничество, в кварталах 264, 265.

Актом выбора участка лесного фонда №3 от 24.02.2009 года согласован перевод земель лесного фонда в земли других (иных) категорий под полигон ТБО общей площадью 19га. Заданием на проектирование площадь под полигон ТБО сокращена до 9га.

Согласно Акту натурного обследования лесного участка на участке, согласованном под полигон ТБО (S=9га), имеется вырубка 2009 года площадью 2,2га и не покрытые лесом нарушенные земли (бывший карьер и земли рекультивации) общей площадью 3,86га. Таким образом, площадь покрытых лесом земель, составляет 2,94га. Совокупная площадь вырубки и нарушенных земель составляет 67% от площади земельного отвода.

Санитарно-гигиенические ограничения:

- Оценка соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)». Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) - объект проектирования (Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) в п.г.т. Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа) относится к предприятию II класса с размерами нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 500м. Расстояние от проектируемого полигона до ближайшего населённого пункта п.г.т. Талинка около 2,5км.

Противопожарные, градостроительные и территориальные ограничения:

- При проектировании полигона ТБО противопожарные, градостроительные и территориальные ограничения присутствуют. При производстве работ в летний период следует применять строгие противопожарные мероприятия, в том числе не допускать при работе на картах полигона применения открытого огня, не разводить костры и т.д.

Согласно информации, отражённой в материалах схемы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Октябрьский район ХМАО-Югры, а также Справке Управления по недропользованию по ХМАО-Югре, полезных ископаемых, связанных с рудными проявлениями, углеводородным сырьём и общераспространёнными строительными материалами, на рассматриваемом участке и вблизи него нет. Одновременно в этой же справке указано, что запрашиваемый под полигон ТБО земельный участок расположен на территории Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения, а именно, в пределах Поттымско-Ингинского лицензионного участка ОАО «ИНГА». В своём ответе ОАО «ИНГА» согласовало возможность размещения ныне проектируе-

Рисунок 2 – Расположение полигона ТБО по отношению к контурам зон с особыми условиями использования и природопользования

мого объекта в изначально заявленном контуре, одновременно сообщив при этом, что дейст-вующих либо проектируемых объектов ОАО «ИНГА» в зоне испрашиваемого участка нет, и не предусматривается. На рисунке 2, отражающем расположение проектируемого полигона ТБО по отношению к контурам с зонами особого использования и природопользования, выделены зоны санитарной охраны III-го пояса водозабора п.г.т. Талинка, два контура санитарно-защитных зон (СЗЗ) для различных объектов, первый из которых связан с СЗЗ, выделенной для проектируемого полигона ТБО, а второй (севернее полигона ТБО) показывает границы обобщённого контура санитарно-защитной зоны промышленных и коммунальных объектов в пределах южной части п.г.т. Талинка .

# 2 Общие сведения о предприятии

Сведения о проектируемом объекте представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1 - Сведения о проектируемом объекте

| № п/п | Наименование | Параметры, реквизиты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | Полигон твёрдых бытовых отходов |
| 2 | Министерство, ведомство |  |
| 3 | Форма собственности | Муниципальная |
| 4 | Наименование владельца | Администрация Октябрьского района ХМАО-ЮГРЫ |
| 5 | Местоположение предприятия | Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район |
| 6 | Генеральный директор |  |
| 7 | Наименование и адрес генпроектировщика | ЗАО «ПолиТехСтрой», г. Москва |
| 8 | Наименование проектируемого объекта | Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) в п.г.т. Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийс-кого автономного округа |
| 9 | Общая стоимость строительства, в т.ч. СМР | 46,149 тыс. руб. в ценах по состоянию на 1.01.2001г. |

Целью строительства полигона является организация приёма твёрдых бытовых отходов п.г.т. Талинка, общая численность населения которого составляет 6 500 человек, а количество подлежащих вывозу отходов достигнет 12 350 кубометров в год, при условии выполнения мероприятий максимальной защиты окружающей природной среды и экологической безопасности.

Срок эксплуатации полигона ТБО – 20 лет.

Проектируемый объект предусматривает новое строительство; классифицируется, как природоохранное сооружение.

Продолжительность строительства полигона составляет 12 месяцев, в том числе подготовительный период 1,5 месяца. Продолжительность строительства определена исходя из условий осуществления строительства, темпов производства работ, режимов труда и отдыха.

2.1  Обзорная  схема

В административном отношении участок строительства полигона ТБО расположен в  Октябрьском районе ХМАО-ЮГРЫ Тюменской области. Территориально - в 2,5 км от существующей границы городского поселения Талинка и в 0,2 км южнее автодороги из г. Нягань в г. Ханты-Мансийск (рис.2).

3 Характеристика района проектирования

# 3.1 Рельеф и гидрографическая характеристика

В соответствии с общепринятым физико-географическим районированием изучаемая территория в природном отношении находится в пределах среднетаёжной подзоны Западно-Сибирской равнины, относясь к Северо-Сосьвинской провинции лесной равнинной широтно-зональной области. Для территории южнее п.г.т. Талинка характерен расчленённый полого-увалистый либо местами холмисто-увалистый рельеф. Видимый с поверхности рельеф построен рыхлыми водно-ледниковыми наносами. Ниже них располагаются отложения древних морей. Водораздельная равнина преимущественно пологоволнистая, расчленённая, а в верховьях рек наблюдаются широкие заболоченные «ложбины стока». Характерной особенностью района является почти полное отсутствие крупных озёр.

Геоморфологические особенности ландшафта района обусловлены главным образом действием максимального среднеплейстоценового оледенения, вызвавшего изменения в доледниковом ландшафте и оказавшего влияние на распространение современных литолого-геоморфологических комплексов. Рельеф ландшафта в последующее время был переработан талыми водами, разработавшими многочисленные долины и производившими сильное эрозионное расчленение. Собственно сам изучаемый участок относится к верховьям пологоволнистого склона небольшой возвышенности с перепадом абсолютных отметок с 62,5 до 56,4м.

Следует отметить, что естественный рельеф северной части земельного участка, выделяемого под полигон ТБО, нарушен в результате прежней добычи песков. Однако сведений об изначальном рельефе участка к нашим дням не сохранилось. Современные абсолютные отметки поверхности в этой части площадки, как минимум на 0,5 метра ниже прилегающих территорий с сохранившимся природным ландшафтом. За пределами площадки полигона, в западном и северном направлениях от неё, карьерные выемки имеют ещё более мощные размеры, как по площади, так и по глубине вскрытия. На локальных участках в пределах санитарно-защитной зоны полигона ТБО наблюдаются даже обводнение их наиболее заглублённых частей. По вершине склона, на котором предусматривается размещение полигона ТБО, проходит водораздел между водосборными площадями р. Ендырь и её правого притока – р. Инга-пех. Территории, связанные с площадями, выделяемыми под полигон ТБО и его санитарно-защитную зону, полностью располагаются в бассейне р. Инга-пех, а точнее в верховьях её левобережного безымянного лога, характеризующегося сплошной заболоченностью и полным отсутствием свободного стока. Сезонный поверхностный сток по этой заболоченной ложбине появляется в двух-трёх километрах ниже створа участка проектируемого объекта, что примерно соответствует абсолютной отметке рельефа 45 метров. При этом абсолютные отметки той же заболоченной ложбины в районе проектируемого размещения участка под полигон ТБО находятся на уровне 55 метров, а в устьевой части, перед слиянием с р. Инга-пех, снижаются до 40 м, т.е. уклон ложбины примерно 0,002. Дренированность территории слабая. На территории преобладает поверхностный сток воды, боковая фильтрация затруднена.

Следует отметить, что каких-либо озёр и иных открытых водоёмов, не связанных с акваторией болот, на удалении 500 метров от границ проектируемого контура полигона ТБО маршрутным обследованием не зафиксировано. Об этом же свидетельствует и топографический план местности. Все выделенные вблизи участка заболоченные ложбины не имеют постоянного поверхностного стока и согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации не имеют водоохранных зон. Ближайшие водотоки и озёра с площадью более 0,5 км2 по отношению к рассматриваемой площадке работ удалены на расстояние как минимум в несколько километров (рис.2). Таким образом, участок настоящих изысканий, связанный с проектированием полигона ТБО, находится вне водоохранных зон, создаваемых вдоль поверхностных водных объектов.

# 3.2 Климат

Климатическая характеристика дана по ретроспективным материалам наблюдений на ближайшей к изучаемому участку ныне закрытой метеостанции «Сосновый», приведённым в отчёте по инженерно-геологическим изысканиям, ООО «Ингеогаз». Екатеринбург. 2010.

Климат района размещений объекта континентальный. Согласно ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей» по воздействию на технические изделия и материалы климатический район определен как «холодный». А в соответствии со схематической картой климатического районирования для строительства, опубликованной в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», относится к категории I Д.

Температура. Многолетние ретроспективные данные по среднемесячной температуре наружного воздуха, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Многолетние среднемесячные данные по температуре воздуха – м/с Сосновый

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднеме-сячная тем-пература воздуха, ºС | -21,3 | -19,7 | -10,9 | -1,2 | +5,9 | +13,1 | +17,5 | +13,4 | +7,5 | -2,0 | -12,0 | -18,1 | -2,3 |

- Среднегодовая температура воздуха минус 2,3 ºС;

- Абсолютный минимум температуры воздуха минус 54 ºС;

- Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца минус 21,3 ºС;

- Температура наиболее холодной 5-дневки обеспеченностью 0,92 минус 38 ºС;

- Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤8 ºC - 256 день;

- Средняя температура периода со средней суточной температурой ≤8 ºC - минус 6,8 ºС;

- Абсолютный максимум температуры воздуха плюс 36 ºС;

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца - плюс 17,5 ºС.

Ветер. В таблице 3.2 отражены  многолетние ретроспективные данные по среднемесячной и годовой скорости ветров.

Таблица 3.2 - Среднемесячная и годовая скорости ветров (м/с) –  м/с Сосновый

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 3,0 |

- Максимальная скорость ветра (10 минутное осреднение) по метеостанции “Сосновый” с расчетным превышением 1 раз в 5 лет - 12 м/с;

- Нормативное значение ветрового давления согласно СНиП 2.01.07-85* (ветровой район II) - 0,30 кПа.

- Преобладающее направление ветра в холодный период - северо-западное;

- Преобладающее направление ветра в теплый период – северо-западное.

Опасные метеорологические явления - гололёдно-изморозевые образования.

- Толщина нормативной стенки гололеда по метеостанции “Сосновый” - 3,5 мм;

- Нормативная толщина стенки гололеда согласно СНиП 2.01.07-85* (II район) - 5 мм.

Атмосферные осадки. Многолетние ретроспективные данные по среднемесячному и годовому количеству атмосферных осадков приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание (мм) - м/с Сосновый

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 19 | 20 | 24 | 47 | 63 | 65 | 78 | 63 | 47 | 32 | 26 | 509 |

- Среднее годовое количество осадков - 509 мм;

- Количество осадков за апрель - октябрь - 387 мм;

- Количество осадков за ноябрь - март - 122 мм;

- Наибольшее количество осадков наблюдается в августе - 75 мм;

- Наименьшее количество осадков наблюдается в феврале - 19 мм;

- Среднее годовое количество жидких осадков - 294 мм, твердых - 165 мм, смешанных -50мм.

Снежный покров

- Средняя дата появления снежного покрова - 6 октября;

- Средняя дата схода снежного покрова - 8 мая;

- Средняя, из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму - 64 см, макси-мальная - 94 см;

- Запас воды в снежном покрове: средняя из наибольших высот за зиму - 128 мм, максимальная из наибольших высот за зиму - 222 мм.

# 3.3 Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих примесей атмосферного воздуха

Регулярных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в п.г.т. Талинка, как и в пределах всего Октябрьского района ХМАО-Югры, подразделениями Росгидромета не выполняется. В полученном по запросу письме ГУ «Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (приложение 2 к сводному отчёту об инженерно-экологических изысканиях) приведены сведения об ориентировочных фоновых концентрациях шести загрязняющих веществ, характерных для такого рода населённых пунктов, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы. В их число включены диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, взвешенные вещества и сероводород. За фоновую концентрацию согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и Временными рекомендациями ГУ ГГО им. А.И. Воейкова «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы», утвержденными Росгидрометом 28.04.2009 г., принята статистически достоверная максимально-разовая концентрация примеси конкретного вещества, значение которой превышается в 5% случаев за 5 лет. Однако фактически - для расчёта фоновых концентраций принимаются результаты наблюдений не только разовых, но и среднесуточных или среднемесячных концентраций – в зависимости от установленной программы наблюдений. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре фоновые концентрации по всем шести выше перечисленным примесям получены по разовым концентрациям отобранных проб (3-4 пробы в сутки через равные промежутки времени).

Значение фоновых концентраций примесей шести загрязняющих веществ в условном сопоставлении с их соответствующими максимально-разовыми предельными нормативами отражено в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Значения фоновых концентраций загрязнения атмосферы

| Примесь и единицы измерения | Класс опасности | ПДК м/р | Фоновая концентрация |
| --- | --- | --- | --- |
| Сероводород, мг/м3 | 2 | 0,008 | 0,004 |
| Взвешенные вещества, мг/м3 | 3 | 0,5 | 0,140 |
| Диоксид азота, мг/м3 | 3 | 0,2 | 0,056 |
| Оксид азота, мг/м3 | 3 | 0,4 | 0,021 |
| Диоксид серы, мг/м3 | 3 | 0,5 | 0,011 |
| Оксид углерода, мг/м3 | 4 | 5,0 | 1,800 |

Фоновые концентрации всех выделенных примесей 2-4 классов опасности (сероводород, взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода) не превышают соответствующих предельно-допустимых максимально-разовых значений.

# 3.4  Инженерно - геологические условия

В соответствии со схемой инженерно-геологического районирования Западно-Сибирской плиты (по Е.М. Сергееву), район изысканий приурочен к области крупных речных долин (долина реки Оби), сложенных аллювиальными верхнечетвертичными отложениями.

В геологическом строении площадки, отведённой для строительства ТБО, принимают участие озёрно-аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (laQIII).

На плоских участках равнин и во впадинах рельефа развиты выпуклые сфагновые проходимые болота, заполненные торфом (bQIV). Мощность торфа составляет 0,3 - 5,7 м.

Грунтовая толща площадки сложена верхнечетвертичными озёрно-аллювиальными отложениями (laQIII), представленными переслаивающимися между собой супесями, суглинками, пылеватыми и мелкими песками. Разрез в целом характеризуется частой фациальной изменчивостью, как в плане, так и по глубине, значительной неоднородностью состава и свойств.

С поверхности залегает грунт растительного слоя.

В гидрогеологическом отношении район работ характеризуется наличием водоносного горизонта, приуроченного к верхнечетвертичным озерно-аллювиальным отложениям – пескам, супесям.

Болотные воды залегают в торфах на глубине 0,1 - 0,5 м и имеют тесную связь с грунтовыми водами.

Водоносный горизонт подземных вод порового типа, в связи с большой литологической пестротой флювиогляциальных отложений отличается сложным строением (различная глубина залегания, частое выклинивание и т. д).

По характеру залегания и условиям питания подземные воды относятся к типу “грунтовых”, безнапорных.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностных вод, включая и техногенные.

Разгрузка происходит в основном в ближайшие поверхностные водотоки.

# 3.4.1 Неблагоприятные геологические процессы и явления

Согласно схеме распространения многолетнемёрзлых и сезонномёрзлых пород в пределах Западно-Сибирской плиты район строительства относится к зоне распространения сезонномёрзлых пород, подзоне сезонного промерзания и потенциально возможного образования многолетнемёрзлых толщ в процессе хозяйственного освоения территории.

Среди современных геологических процессов и явлений, осложняющих условия инженерно-хозяйственного освоения района, следует отметить интенсивное заболачивание территории и развитие торфов с низкой несущей способностью, пучение грунтов деятельного слоя в результате сезонного промерзания – оттаивания.

В пределах исследуемой площадки заболоченные участки при производстве изыскательских работ не встречены. Болото располагается южнее проектируемого полигона.

Сейсмическая активность для объектов массовой застройки в исследуемом районе по карте А – 5 баллов.

# 3.5 Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении исследуемый участок находится в крайней северо- западной части Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна и принадлежит к самой верхней части разреза этой мощной многопластовой структуры. Верхний гидрогеологический этаж включает в себя два водоносных комплекса, связанных с песчано-глинистыми отложениями олигоцен-четвертичного возраста: четвертичный и атлым-новомихайловский.

В гидрогеологическом плане эта верхняя зона представляет собой типичную многопластовую водоносную систему, элементы которой гидравлически тесно связаны между собой. Формирование естественных ресурсов всей олигоцен – четверичной толщи происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в основном в ближайшие поверхностные водотоки или болотные котловины.

Гидрогеологические условия непосредственно рассматриваемого участка, отводимого под полигон ТБО, определяются положением его в зоне нисходящей фильтрации подземных вод в слоистой водонапорной системе слагающих его пластов  (участок практически полностью находится на высоком приводораздельном склоне р. Инга-пех).

В условиях рассматриваемого участка, отводимого под полигон ТБО, следует ожидать, что в атлым-новомихайловской толще напорный уровень подземных вод не превышает +42 м абс. А, учитывая, что сами грунты этого водоносного комплекса при глубине заложения инженерных скважин до 8,0-10,0 метров не вскрывались (только озёрно-аллювиальные пески), то ожидать появления пьезометрической поверхности атлым-новомихайловского водоносного комплекса в создаваемых для складирования ТБО траншеях и выемках значительно меньшей глубины не следует.

Сопоставление результатов разновременных замеров по уровню грунтовых вод на территории полигона позволило сделать вывод, что внутрисезонные и межгодовые амплитуды колебаний уровня грунтовых вод для первого от поверхности водоносного комплекса в условиях приводораздельных пространств следует принимать как минимум на уровне 2,0 метров. При этом максимальные абсолютные отметки установившегося уровня для изучаемого участка в условиях нормальной водности лет следует ожидать на уровне не менее 59,0 -59,5 метров в наиболее возвышенных частях территории полигона, а в условиях понижения рельефа - на отметках 57,0-57,5 м абс.

# 3.6 Растительный покров и животный мир

В соответствии с геоботаническим районированием полигон ТБО п.г.т. Талинка расположен в пределах эрозионно-аккумулятивной равнины Конды-Сосьвинского междуречья. Согласно легенде к карте «Растительность Западно-Сибирской равнины» эта территория относится к бореальной геоботанической зоне Зауральской геоботанической провинции среднетаёжной геоботанической подзоны

Зональная растительность района исследований. Для растительного покрова характеризуемой местности типично сочетание сосновых бруснично-зеленомошных и бруснично-лишайниковых лесов с сосновыми кустарничково-сфагновыми лесами и кустарничково-сфагновыми олиготрофными болотами. Сухие бруснично-лишайниковые сосновые леса приурочены к наиболее дренированным местоположениям – вершинам и выпуклым частям склонов с автоморфными подзолистыми иллювиально-железисто-гумусовыми почвами. По пологим склонам распространены различные сообщества сосновых лесов из группы кустарничково-зеленомошных. Травяно-кустарничковый ярус и моховой покров лесов характеризуются бедностью видового состава, на отдельных учётных площадях встречается от 5 до 15 видов сосудистых растений. Доминируют обычные бореально-таёжные кустарнички (брусника, реже – черника), при увеличении увлажнения и ухудшении дренажа господство переходит к багульнику болотному. Участие трав незначительно. Моховой ярус слагают типичные зелёные лесные мхи с господством Pleurozium schreberi.

Для изучаемого района характерен следующий гидрофильный ряд лесных сообществ по нарастанию увлажнения и увеличению мощности торфяного горизонта: сосновый бруснично-зеленомошный → сосновый багульниково-бруснично-зеленомошный с куртинами сфагновых мхов по понижениям → сосновый багульниково-осоково-долгомошно-сфагновый → сосновый багульниково-сфагновый. Общее флористическое разнообразие растительного покрова на обследованной территории составляет 93 вида, в том числе: 69 видов сосудистых растений, 16 видов мхов и 8 видов лишайников.

На территории, отводимой непосредственно под проектируемое размещение полигона ТБО и в контуре, связанной с ним санитарно-защитной зоны выявлен ряд лесных зональных сообществ, зональное травяно-сфагновое болото, вырубка и нарушенные земли, находящиеся на разных стадиях самовосстановления.

Зональные сосновые и берёзово-сосновые леса представлены тремя группами типов: - бруснично - зеленомошные; бруснично – зеленомошно -  лишайниковые; кустарничково –багульниково - сфагновые.

Бруснично-зеленомошные берёзово-сосновые леса произрастают на глеевых слабо- и среднеподзолистых оторфованных в разной степени почвах. Древостой слагают сосны с примесью березы. Возраст сосен на разных участках составляет 35 (выдел 1 квартала 265) и 160 лет (выделы 2 квартала 265 и 10-13 квартала 264). Высота стволов сосен, соответственно возрасту, варьирует от 9-10 до 19-20 м при диаметре 8–26 см. Участие берёзы в древостое составляет 1-3 единицы. Полнота молодых древостоев составляет 1, старых – 0,4-0,8. Класс бонитета 3-4. Подрост в старых древостоях от рассеянного до куртинного, представлен кедром, сосной, елью, берёзой. Реже встречается подрост осины. Высота подроста 1,5-2 м, количество до 5 тыс.шт./га. Подлесок редкий, представлен единичными особями рябины, ивы козьей (Salix caprea), шиповника (Rosa acicularis), малины. Спорадически типичны куртины багульника болотного (Ledum palustre). Очень редко встречается жимолость голубая (Lonictra pallassii).

Живой напочвенный покров включает травяно-кустарничковый и моховой ярусы. Общее проективное покрытие (ОПП) обычно100%, в том числе: сосудистые – 70-80%, мхи – 90-95%, лишайники встречаются в виде редких латок и пятен, их покрытие на разных участках леса варьирует от 1-2 до 10-15%. В травяно-кустарничковом ярусе преобладает (сор1-2) брусника (Vaccinium vitisidaea), содоминантом (сор1) постоянно выявляется линнея северная (Linnea borealis) и, спорадически, черника (Vaccinium myrtillus). Из трав наиболее обильны хвощ лесной (Equisetum sylvaticum) и вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea). Спорадически обильны дифазиаструм сплющенный (Diphasiastrum complanatum) и плаун годичный (Lycopodium annotinum), формирующие обширные пятна. Плаун годичный (Lycopodium annotinum) в травяно-кустарничковом ярусе бруснично-зеленомошных берёзово-сосновых лесов. Единично и рассеянно встречаются грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), ортилия однобокая (Orthilia secunda), марьянник луговой (Melampyrum pratense), костяника (Rubus saxatilis) и др.

Моховой ярус формируют зелёные лесные мхи (Pleurozium shpreberi, Hylocomium proliferum, H. Splendens, виды рода Polytrichum, из которых наиболее обилен Polytrichum commune. Кустистые лишайники представлены видами родов Cladina (C. arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris) и Cladonia (C. gracilis, C. filiformis), реже встречается цетраия (Cetraria islandica). Обширные пятна формирует листоватый лишайник пельтигера (Peltigera aphthosa). Среди бруснично-зеленомошного берёзово-соснового леса встречаются участки с мелко-травно-зеленомошным напочвенным покровом. Они выделяются низким обилием брусники и высоким обилием лесного мелкотравья – майника двулистного (Majanthemum bifolium), седмичника европейского (Trientalis europaea) и голокучник трехраздельный (Gymnocarpium dryopteris). Практически повсеместно эта лесная зона захламлена вывалами разного возраста.

Бруснично-зеленомошно-лишайниковый тип соснового леса представлен фрагментарно среди бруснично-зеленомошного типа. Такая лесная зона приурочена к наиболее возвышенным участкам рельефа, где формируются почвенные подзолы иллювиально-железистые глубоко-глееватые. В пределах изучаемой территории данный тип леса встречается в западном, северном, северо-западном и северо-восточном секторах (в пределах выдела 1 квартала 265 и выдела 10 квартала 264). Структура и видовой состав такого типа леса сходны с описанным выше бруснично-зеленомошным сосновым лесом. В подлеске встречаются куртины можжевельника (Juniperus commune). В травяно-кустарничковом ярусе, помимо отмеченных, рассеянно встречаются золотая розга (Solidago virgaurea) и княжик сибирский (Atragene sibirica). На прогалинах обильна кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica).

Кустарничково-багульниково-сфагновый тип соснового леса приурочен к пониженным элементам рельефа, к нижним частям пологих склонов возвышения. На территории земельного отвода под полигон ТБО этот тип леса выделен вблизи западной и южной его границ. Эта лесная зона связана с комплексом болотно-низинных торфяно-глеевых и торфянисто-глеевых почв. Древостой слагает сосна с примесью берёзы, ели и кедра. Участие темнохвойных пород в сложении древостоя составляет 1-2 единицы. Возраст деревьев 160-170 лет, высота 18 м, бонитет 5, сомкнутость крон 0,8. Подрост до 5 тыс. шт./га из сосны, кедра, березы и ели высотой до 2 м. Подлесок высотой до 0,6 м от среднего до густого из багульника болотного и мирта болотного (Chamaedaphne calyculata) спорадически с примесью ерника (Betula nana) на наиболее заболоченных участках. Единично встречаются виды ив и можжевельник обыкновенный.

Живой напочвенный покров представлен травяно-кустарничковым и моховым ярусами. Общее проективное покрытие 100%, в том числе: сосудистые – 80%, мхи – 95%. Травяно-кустарничковый ярус слагают (cop2, sp-cop1) брусника, черника и осока (Сarex globularis). На разных участках леса могут быть обильны хвощ лесной, морошка (Rubus chamaemorus), вахта трёхлистная. Видовое разнообразие низкое, типично 7-8 видов трав и кустарничков.

Моховой ярус плотный, хорошо выражен, сложен из сфагновых мхов (Shpagnum wulfianum, Shp. Girgensohnii, Shp. warnstorfii, Shp. russowii, Shp. magellanicum, Shp. angustifolium) с пимесью зеленых, из которых наиболее обилен Polytrichum commune. Изредка встречаются пятна кустистых лишайников из Cladina arbuscula, C. rangiferina. На деревьях обильны эпифитные лишайники (Usnea spp., Hypogimnia spp. и др.). С повышением рельефа болотные почвы сменяются таёжно-глеевыми, а багульниково-сфагновый сосновый лес переходит в бруснично-зеленомошный. Все обследованные леса этой зоны захламлены упавшими деревьями (ветровал).

Болотная зональная растительность. На обследованной территории болотный тип растительности представлен переходным травяно-сфагновым с ерником болотом c плоской поверхностью. На территории земельного отвода, выделенного под полигон твёрдых отходов, болотный тип растительности отсутствует, но непосредственно контактирует с лесной растительностью на южной границе. Собственно само болото располагается в южной и юго-восточной части территории, ограниченной контуром санитарно-защитной зоны. Вертикальная структура растительности болота трёхъярусная. Кустарниковый ярус составляют ерник и ивы. С удалением в болотный массив обилие ерника возрастает, он становится основным доминантом яруса. Заметную примесь составляет багульник болотный.

Травяно-кустарничковый ярус слагают Carex cespitosa, C. limosa, C. globularis, Comarum palustre, Eriohporum scheuchzeri, Menyanthes trifoliate, единично и рассеянно встречаются подбел (Andromeda polyfolia) и клюква болотная (Oxicoccus palustris).

Моховой покров формируют виды сфагновых мхов (Shpagnum fuscum, Shp. magellanicum, Shp. аngustifolium). Осока дернистая формирует кочки, между которыми стоит открытая вода.

Вырубка соснового багульниково-бруснично-лишайниково-зеленомошного леса. На территории земельного отвода, выделяемого под размещение полигона ТБО, вырубка занимает практически всю его центральную часть и приурочена к выделу 10 квартала 264. Согласно Акту технического обследования лесных земель, площадь вырубки составляет 2,2 га или 24% от площади земельного отвода. Участок сильно захламлён порубочными материалами и не убранной древесиной. Древостой представлен единичными взрослыми деревьями сосны и берёзы, молодой порослью берёзы (высота до 4 м), сосны (высота до 2 м), осины. Обилен подрост ели и кедра высотой до 1 м. Подлесок представлен редкими ивой козьей, жимолостью Палласа, шиповником иглолистным и куртинами багульника болотного.

Живой напочвенный покров сильно нарушен, общее проективное покрытие (ОПП) на разных участках варьирует от 30 до 70%. Травяно-кустарничковый ярус отсутствует или представлен фрагментами исходного. Растения распределены по площади неравномерно. Пятна брусники сочетаются с зарослями иван-чая длиннолистного (Сhamerion angustifolium), осоки большехвостой, вейника тростниковидного, майника двулистного. Встречаются не-большие пятна кошачьей лапки. Единично представлены Hieracium umbellatum, Melampyrum pretense, Luzula pilosa, Solidago virgaurea, Equisetum sylvaticum, Linnea borealis. Лишайниково-моховой ярус в пределах рассматриваемой вырубки также нарушен и фрагментарен. Его слагают зелёные лесные мхи с высоким участием кустистых лишайников рода Сladina, покрытие которых спорадически составляет 30%.

Растительность нарушенных земель, находящихся на разных стадиях самовосстановления. Нарушенные земли на территории земельного отвода, выделяемого под размещение полигона ТБО, по данным Акта технического обследования занимают 3,86 га, что составляет 43%, и до 30% площади связанной с буферной санитарно-защитной зоной (включая автотрассу Нягань – Ханты-Мансийск и нефтепровод в северной части её контура). Автотрасса представляет собой дорогу с твёрдым покрытием. Откосы автодороги укреплены клеворо-злаковой травоссмесью (клевер луговой, тимофеевка луговая, кострец безостый). Нефтепровод проложен недавно, растительность на его территории и прилежащих к нему зонах полностью отсутствует

В северной части территории земельного отвода, выделяемого под размещение полигона ТБО, и в прилегающей к ней буферной санитарно-защитной зоне находится отработанный песчаный карьер, в период разработки которого был нарушен природный ландшафт, произошло понижение рельефа. Наиболее углубленные участки эпизодически заполняются атмосферными осадками.

Исходный почвенно-растительный покров в этой части земельного отвода полностью уничтожен. В настоящее время на части площади, связанной с нарушенными землями, растительность отсутствует, восстановительная сукцессия протекает медленно и в большей части территории находится на первой стадии сингенеза. По влажным понижениям встречаются одновидовые пятна пушицы Шейхцера. Наиболее активно восстановление лесной растительности наблюдается по пологим склонам карьера на контакте с лесом. Здесь сформировалась густая поросль берёзы с примесью всходов и подроста сосны, ели и кедра. Вся оставшаяся территория нарушенных земель покрыта редкими куртинами и отдельными особями трав как лесных (вейник тростниковидный, хвощ лесной, осока большехвостая, княженика, кошачья лапка, реже – всходы малины, шиповника и др.), так и сорных (спорыш, торичник). Характерно присутствие единичных особей эрозиофилов (хвощ полевой, сушеница лесная). По берегам водопроявлений сформировались заросли рогоза широколистного (Typha latifolia).

Согласно зоогеографическому районированию ХМАО данная территория относится к Кондо-Тавдинской провинции подзоны средней тайги, фауна которой носит типичный среднетаёжный облик. Список гнездящихся птиц данного фаунистического района включает около 150 видов, млекопитающих – около 50. Однако в силу того, что изучаемый землеотвод расположен на территории, частично подверженной антропогенной трансформации, сообщества животных несколько обеднены, отсутствуют многие виды, предъявляющие специфические требования к условиям обитания. Численность промысловых, крупных или типично лесных животных, а также хищных птиц и других видов фауны, болезненно реагирующих на присутствие человека, сильно сокращена. Целый ряд видов животного мира имеет такую низкую плотность, что вероятность встречи с ними настолько мала, что говорить о реальном пребывании вида в конкретном районе не приходится. Орнитофауна включает немногим более 100 видов, териофауна – 31, герпетофауна – 5 видов. Лицо фауны определяют обычные таёжные виды: среди птиц – около 20 видов, среди млекопитающих – около 10 (главным образом мелкие млекопитающие), среди амфибий и рептилий – 4 вида. Из охотничье-промысловых видов изучаемый район характеризуется относительно высокой плотностью тетеревиных птиц.

Фауна наземных млекопитающих в районе проектируемого размещения полигона ТБО представлена 31 видом. Среди них численно доминируют мышевидные грызуны и землеройки. Для сообществ мелких млекопитающих характерна небольшая степень монодоминантности. Среди мышевидных грызунов преобладает красная полёвка (36-39% всего населения мелких млекопитающих), субдоминантом является тёмная полёвка (15-17%). В небольшом числе встречаются рыжая полёвка, лесная мышовка, на заболоченных участках – лесной лемминг, на болоте и по его окраинам – водяная полёвка. Из семейства беличьих распространены белка обыкновенная и бурундук. Очень редко встречается представитель отдельного семейства – летяга. Из насекомоядных наиболее распространены землеройки, в небольшом количестве встречается европейский крот. Отряд рукокрылых представлен 3 видами.

К обычным млекопитающим данного района следует отнести зайца-беляка (отряд Зайцеобразные). По числу видов второе место после грызунов занимает отряд хищных. Однако обычным является только горностай. Остальные куньи малочисленны. Повсеместно, но относительно редко встречаются соболь и ласка, ещё реже – лесная куница, колонок и росомаха. Из семейства псовых в небольшом числе отмечена обыкновенная лисица, но волк очень редок и появляется крайне нерегулярно во время переходов в зимнее время. Очень редка рысь, а о вероятности встречи с ней можно говорить лишь теоретически, скорее можно говорить об её отсутствии. Бурый медведь встречается также в очень небольшом числе, т.к. избегает освоенных человеком районов. Из парнокопытных обычен лось, но более крупные ближайшие места его обитания выделены к северо-западу от г. Нягань и в верховьях рр. Эсс и Конда.

Из числа особо охраняемых животных (занесённых в Красную книгу ХМАО) в окрестностях района размещения проектируемого объекта обитают только птицы – осоед, кобчик, серый журавль, большой кроншнеп, филин, серый сорокопут. Из них только филин отнесен ко II категории, как редкий вид с сокращающейся численностью. Осоед рассматривается как редкий и малоизученный вид, неопределенный по статусу. Остальные – редкие виды (III категория).

Численная характеристика животного населения в районе расположения изучаемого участка, а также на площади размещения проектируемого полигона ТБО, совмещённой с зоной его антропогенного воздействия, вызванного строительством и последующей эксплуатацией, представлена в отчёте по инженерно-экологическим изысканиям по результатам учётов, сделанных для аналогичных местообитаний Советского района ХМАО и в Свердловской области. В связи с тем, что численность практически всех видов претерпевает ежегодные изменения, порой значительные, объективная количественная характеристика населения может быть основана лишь на средних показателях.

В процессе оценки численности животного населения учитывалось:

1 Наличие относительно открытых мест (карьеры, болото) в непосредственной близости к изучаемому району, несмотря на местонахождении его на преимущественно облесённой территории;

2 Сравнительно небольшая площадь участка (включая землеотвод и зону воздействия от него во время эксплуатации полигона ТБО);

3 Относительная близость участка к населённым пунктам и автодороге.

На основе средних показателей плотности животных в районе расположения изучаемого участка в сезон их размножения с учётом перечисленных выше факторов определено число животных на площади непосредственного размещения проектируемого полигона ТБО, совмещённого с зоной антропогенного воздействия, вызванного его строительством и последующей эксплуатацией (таблица 3.5).

Таблица 3.5 - Численность животных на площади непосредственного размещения проектируемого полигона ТБО, совмещённого с зоной антропогенного воздействия, вызванного его строительством и последующей эксплуатацией

| Виды | Число особей | Число пар |
| --- | --- | --- |
| Птицы |
| Рябчик | 1 | - |
| Пёстрый дятел | 2 | 1 |
| Лесной конёк | 4 | 2 |
| Пятнистый конёк | 4 | 2 |
| Садовая камышёвка | 2 | 1 |
| Пеночка-веснянка | 2 | 1 |
| Пеночка-теньковка | 4 | 2 |
| Зелёная пеночка | 6 | 3 |
| Обыкновенная горихвостка | 4 | 2 |
| Рябинник | 2 | 1 |
| Белобровик | 2 | 1 |
| Буроголовая гаичка | 3 | 1 |
| Зяблик | 4 | 2 |
| Вьюрок | 3 | 1 |
| Овсянка-ремез | 2 | 1 |
| Млекопитающие |
| Землеройки | 86 | 43 |
| Обыкновенный крот | 1 | - |
| Мышевидные грызуны | 428 | 214 |
| Белка | 1 | 1 |
| Рукокрылые | 4 | 2 |
| Амфибии и рептилии |
| Сибирский углозуб | 1 | - |
| Обыкновенная жаба | 95 | 47 |
| Остромордая лягушка | 13 | - |
| Живородящая ящерица | 8 | 4 |
| Обыкновенная гадюка | 2 | 1 |

# 3.7 Характеристика почвенного покрова

В соответствии с почвенно-географическим районированием изучаемая территория относится к бореальному (умеренно-холодному) поясу среднетаежной подзоны подзолистых почв Западно-Сибирской провинции подзолистых и болотных почв или к среднетаёжной подзоне лесоболотной зоны с подзолами и подзолистыми поверхностно- и глубокоглееватыми почвами. Непосредственно к северу она граничит уже с северной тайгой (Западно-Сибирская провинция глеево-слабоподзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв).

Именно пограничное положение указанной территории обусловило специфику структуры почвенного покрова – в нем присутствуют элементы как средней тайги (наличие характерных для нее подзолов иллювиально-железистых), так и северной тайги (глеево-слабоподзолистые почвы). Характер почвообразования в пределах участка размещения проектируемого полигона ТБО и его санитарно-защитной зоны обусловлен природно-климатическими особенностями, особенностями растительного покрова, рельефа, а также характером почвообразующих пород. Основным почвообразовательным процессом для данных почв будет являться подзолистый процесс, но степень его проявления как раз и будет зависеть от вышеуказанных факторов.

Систематизированный перечень разновидностей почв в районе проектируемого размещения полигона ТБО п.г.т. Талинка составлен на основе общепринятых классификаций:

Автоморфные почвы

Тип: Подзолистые почвы

Подтип: Собственно-подзолистые почвы

Вид: - подзолы глубокоглееватые

Подтип: Глее-подзолистые почвы

Виды: - глеево-слабоподзолистые почвы; - глеево-среднеподзолистые почвы

Полугидроморфные почвы

Тип: Болотно-подзолистые почвы

Подтип: Болотно-подзолистые торфянисто-глеевые

Вид: - болотно-подзолистые торфянисто-глеевые

Гидроморфные почвы

Тип: Болотные низинные почвы

Подтип: Болотные низинные торфяно-глеевые

Род: Обычные

Виды: - болотные низинные торфянисто-глеевые; - болотные низинные торфяно-глеевые.

Сформированные в пределах полигона ТБО почвы уже в значительной степени подвержены антропогенно-техногенным изменениям, связанным с карьерной добычей песка. Нарушения проявляются в изъятии верхних горизонтов почв, в механической педотурбации верхних органогенных горизонтов, в нарушении стока и дренажа. Характер и степень нарушенности территорий, примыкающих к участку проектируемого размещения полигону ТБО, в любом случае будут связаны со структурой нарушаемого почвенного покрова и генетическими особенностями различных групп и типов почв, степенью их устойчивости к техногенным воздействиям, способностью восстанавливать нарушенный почвенный профиль.

В отчёте по инженерно-экологическим изысканиям дана оценка загрязнения почв радионуклидами и оценка микробиологического, паразитологического, санитарно-токсикологического состояния в пределах контура проектируемого размещения полигона ТБО и его санитарно-защитной зоны. Уровень загрязнения почв радионуклидами на границах контура полигона ТБО и его санитарно-защитной зоны соответствуют региональному фону.

В соответствии с экспертными заключениями к протоколам анализов аккредитованного центра  все пробы, отобранные независимо от типа почвенного горизонта и удаления по отношению к участку проектируемого размещения полигона ТБО либо его санитарно-защитной зоны, по нормируемым микробиологическим и паразитологическим показателям относятся к категории «чистых».

Уровень санитарно-токсикологического загрязнения суглинистых горизонтов глее-подзолистых почв, выделенных в автоморфных ландшафтах либо болотно-подзолистых торфянисто-глеевых почв в комплексе с болотными низинными торфянисто- и торфяно-глеевыми почвами в полугидроморфных ландшафтах на период их опробования в 2010 г., в объёме выполненных исследований соответствовал «допустимой» категории (приложение 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03). Обоснованием для этого вывода служит то, что значение их суммарного показателя загрязнения (Zc)< 16,0 единиц, а концентрации неорганических соединений не превышают ПДК (ОДК) и Кmax.

В то же время уровень санитарно-токсикологического загрязнения песчаных горизонтов подзолов иллювиально-железистых глубокоглееватых почв, связанных с автоморфными ландшафтами, на период их опробования в 2010 г., в объёме выполненных исследований соответствовал «опасной» категории (приложение 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03). Такое заключение вызвано наличием концентраций отдельных неорганических соединений 1 класса опасности (цинка) в интервале значений от ОДК и выше, но менее Кmax.

Аномальных значений внешнего гамма-фона в пределах заявленного контура земельного участка не выявлено. Значения мощности эквивалентной дозы МЭД (0,15 мкЗв/час) соответствуют санитарным требованиям ОСПОРБ-99 [31], предельный норматив которых равен 0,3 мкЗв/час и защитных мероприятий, направленных на снижение мощности дозы гамма-излучения не требуется.

# 4 Существующее положение

Участок размещения проектируемого полигона ТБО площадью 9га на 1/3 своей территории связан с природными полностью ненарушенными ландшафтами и, соответственно, на 2/3 сопоставляется с прежними вырубками и нарушенными землями (бывшие карьерные выемки и земли рекультивации).

При натурном обследовании отводимого участка под полигон ТБО установлено следующее:

- центральная часть дневной поверхности территории, выделяемой под зоны администиративно-хозяйственного назначения и переработки биоотходов полигона ТБО, практически полностью очищена от растительного и почвенного покрова, а естественный рельеф этой части земельного участка нарушен в результате прежней добычи песков, при этом глубина выемок достигает 0,5 м;

- дневная поверхность в центральной части 1 и 2 карт зоны складирования проектируемого полигона ТБО фактически находится в стадии частичной подготовки, заключающейся в удаленном древесном растительном покрове, тогда как фланги этих зон, а также практически вся территория 3 карты находятся в естественном, не нарушенном состоянии;

- какого-либо размещения отходов ТБО на изучаемом участке и в контуре его СЗЗ нет;

- обводнённых карьерных выемок на территории отводимого земельного отвода нет;

- в 0,23-0,26 км севернее выделенного под полигон ТБО участка проходит трасса магистрального напорного нефтепровода (фактически существующий напорный нефтепровод частично проложен в пределах санитарно-защитной зоны проектируемого полигона ТБО (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  не накладывает ограничений при размещении магистральных трубопроводов нефти по отношению к полигонам ТБО);

- в 3,0 км северо-западнее выделенного под полигон ТБО участка размещается действующий групповой водозабор подземных вод, номинально состоящий из 16 скважин, расположенных тремя линейными рядами с расстоянием между ними от 50 до 150-200 метров.

# 5 Объём, состав и свойства ТБО

Годовой объём ТБО – 12,350тыс.м3 (2470т), прирост нормы накопления – 5%, объём накопления ТБО в плотном теле за весь срок эксплуатации – 147,209тыс.м3.

В таблицах 5.1 и 5.2 приведен морфологический и химический состав ТБО, дающий более полную информацию о свойствах отходов. Данные приняты согласно удельным показателям для северной климатической зоны по единой методике, принятой Европейскими странами, в процентном соотношении.

Таблица 5.1 – Морфологический состав ТБО

| № п/п | Компонент | Содержание, % по массе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пищевые отходы | 31-39 |
| 2 | Бумага, картон | 26-35 |
| 3 | Дерево | 2-5 |
| 4 | Металл чёрный | 3-4 |
| 5 | Металл цветной | 0,5-1,5 |
| 6 | Текстиль | 4-6 |
| 7 | Кости | 1-2 |
| 8 | Стекло | 4-6 |
| 9 | Кожа, резина | 2-3 |
| 10 | Камни, керамика, штукатурка | 1-3 |
| 11 | Полимерные материалы | 3-4 |
| 12 | Прочее | 1-2 |
| 13 | Отсев (менее 15 мм) | 4-6 |

Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25% весной до 40-50% осенью, что связано с большим потреблением овощей и фруктов в рационе питания. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смёта) с 11 до 4%.

Таблица 5.2 - Химический состав ТБО

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Элементный состав на рабочую массу,% | Углерод | 17-20 |
|  | Водород | 2-3 |
|  | Кислород | 13-17 |
|  | Азот | 0,5-1,0 |
|  | Сера | 0,1-0,12 |
| Общие свойства | Зольность на рабочую массу, % | 10-16 |
|  | Зольность на сухую массу, % | 20-32 |
|  | Орг. вещество на сухую массу, % | 68-80 |
|  | Влажность, % | 45-55 |
|  | Плотность, кг/м3 | 190-200 |
|  | Теплота сгорания низшая на рабочую массу, кДж/кг | 5000-6000 |
| Агрохимические показатели, % на сухую массу | Азот общий N | 0,8-1,0 |
|  | Фосфор P2O5 | 0,7-1,1 |
|  | Калий К2О | 0,5-0,7 |
|  | Кальций СаО | 2,3-3,6 |

ТБО обладает механической (структурной) связностью за счёт волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного липкостью и влажностью компонентов. За счёт наличия твёрдых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью - свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладает слёживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (часто с выделением фильтрата) безо всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывает на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов солей.

# 6 Основные проектные решения

Настоящим проектом предусмотрено строительство полигона твёрдых бытовых отходов, который будет являться централизованным местом складирования массы ТБО, образующейся в п.г.т. Талинка, общая численность населения которого 6,5 тысяч человек.

Расчётный срок эксплуатации полигона - 20 лет; проектная вместимость проектируемого полигона  (ТБО, изоляция) – 169,195тыс.м3; фактическая вместимость проектируемого полигона – 202,560тыс.м3.

Объём уплотнённых ТБО – 147 209 м3.

На полигоне предусматриваются работы по утилизации ТБО на картах полигона, а именно: приём, складирование, уплотнение, и утилизация медицинских и биологических отходов на установке для термического обезвреживания и ликвидации отходов:  приём, термическая обработка, выгрузка зольного остатка и очистка отходящих газов.

Приём и учёт отходов ведётся в неуплотнённом состоянии.

Для промежуточной изоляции ТБО на картах полигона используется песок, доставляемый из карьера и размещаемый в кавальере на территории хозяйственной зоны.

Потребность в изолирующем материале за 20 лет эксплуатации составляет:

-   промежуточная изоляция (песок) 41 640м3;

- окончательная изоляция (суглинок) 34 700м3.

Для обеспечения нормального функционирования и экологической безопасности объекта проектными решениями предусмотрен комплекс мероприятий:

- Строительство подъездной автомобильной дороги с покрытием из асфальтобетона;

- Планировка территории в соответствии с проектируемой организацией рельефа;

- Строительство хозяйственной зоны полигона с размещением необходимых зданий и сооружений;

- Строительство площадки складирования и захоронения ТБО;

- Строительство зоны переработки биологических отходов;

- Строительство проездов и площадок с покрытием из плит ПДН и из щебня;

- Строительство ограждения по периметру площадки полигона с распашными воротами и шлагбаумом на въезде;

- Благоустройство территории;

- Строительство режимной сети наблюдательных скважин. Место расположения контрольных скважин будет определено Заказчиком после согласования с местными органами санэпиднадзора и гидрологической службой по окончания строительства ТБО, конструктивное исполнение приведено в чертежах марки АС;

- Проведение комплекса работ по рекультивации.

На площадке проектирования объекты сгруппированы по функциональному назначению в 4 зоны:

- подъездная дорога;

- хозяйственная зона;

- зона переработки биологических отходов;

- проектируемый полигон с круговым проездом.

Подъезд к проектируемому объекту предусмотрен от автомобильной дороги магистрального назначения Ханты-Мансийск – Нягань.

Начало трассы автомобильной дороги расположено на кромке покрытия автомобильной дороги Ханты-Мансийск – Нягань. Конец трассы (камерально) ПК 1+92 расположен на въезде на площадку проектируемого полигона.

Территория административно - хозяйственной зоны расположена по обе стороны от въезда на полигон и примыкает к северной границе площадки складирования ТБО.

На территории хозяйственной зоны запроектированы следующие здания и сооружения:

-блок-бокс проходной;

-закрытая стоянка с навесом (размеры в плане 6,0х9,0м, и высота 4,8м; стены, кровля – оцинкованный профнастил, пол – бетон);

-открытая стоянка на 4 автомашины с покрытием из щебня толщиной слоя 0,20м;

-уборная на одно очко (размеры в плане 1,2х1,8м; высота 3,0м; индивидуальное деревянное исполнение);

-ванна для дезинфекции автомобилей (размеры в плане 3,0х8,0м; ж/б; наполняется уплотненными древесными опилками с 3% лизолом);

-площадка для мойки контейнеров и мусоровозов размерами в плане 12,0х8,0 м глубиной 0,35 м;

-ёмкость противопожарного запаса воды 50м3;

-водоотводная канава общей длиной 165,0м; выполнена из полутрубы диаметром 530мм;

-приямок для сбора стоков;

-кавальеры грунта для изоляции ТБО размером в плане 70х20 м;

-административно-хозяйственное здание размером в плане 8,6х7,2 м и следующим составом помещений: контора, пункт радиометрического контроля, комната для приёма пищи и отдыха обслуживающего персонала;

- комплектная трансформаторная подстанция блочного типа КТПБ (в/к), тупиковая, полной заводской готовности в одноблочном корпусе из железобетона с кабельным поддоном, с трансформатором ТМГ-63/6, с баком под слив масла, с комплектом защиты и предупреждения;

-противопожарный щит.

Для электроснабжения полигона в проекте принята установка блочной комплексной трансформаторной подстанции наружной установки мощностью 63 кВА 6/04 кВ. Основными потребителями электроэнергии являются блок-бокс проходной, административно-бытовой корпус, комплекс термического обезвреживания отходов КТО-50.К20.

Подключение КТПБ-63 выполняется от существующей опоры ВЛ-6 кВ фидер №10 согласно Техническим условиям №11/87 от 23.07.2010г, выданным ОАО «Транс-ойл», приложение Г. Проектом предусматривается установка опор 6 кВ с разъединителями.

Трасса проектируемой линии 6кВ проходит по земле п.г.т.Талинка Октябрьского района вдоль проектируемой подъездной дороги к полигону ТБО. Началом трассы, проектируемой линии электропередачи, является проектируемая отпаечная опора ОАР-2 №1, устанавливаемая в створе существующей ВЛ 6кВ между существующими опорами. Существующая опора подлежит демонтажу. Конец трассы - проектируемая КТП-63/6/0,4 кВ, от которой запитан контрольно-пропускной пункт.

Питающие сети электроснабжения 0.4 кВ от КТПБ - 63 кВА  выполняются кабельными линиями, проложенными в траншее на глубине 0.7м.

Отопление в административно-хозяйственном здании предусмотрено от электрического котла Daline PTE DAKON, Чехия.

Инсинераторный комплекс КТО-50.К20 предназначен для экологически безопасного термического обезвреживания и ликвидации отходов. Производительность инсинератора (при калорийности 2500ккал/час, т.е.10475кДж/кг) 50 кг/час.

Комплекс представляет собой совокупность оборудования, обеспечивающего загрузку отходов, их сжигание, очистку образующихся дымовых газов, выгрузки зольного остатка.

Участок площадки складирования ТБО в плане имеет форму прямоугольника общей площадью 6,94га.

Площадка складирования ограничена круговым проездом и разделена на три очереди складирования разделительными валами шириной по верху 0,5 м с откосами 1:3.

Площадь участка складирования каждой очереди эксплуатации разбита на годовые участки. Каждая очередь эксплуатируется с учетом укладки рабочих слоев ТБО (слой – 1,5-2,0м). Слои ТБО пересыпаются слоем грунта промежуточной изоляции (песок) толщиной 0,25 м. Общая высота складирования составит 1х2,0+0,25х2+1х2,0= 4,0 м.

Объём ТБО, принимаемых у рабочей карты за рабочий день в 1 год эксплуатации, Ор.д.= 41,2 м3/сут. Отходы доставляются на разгрузочную площадку мусоровозами кузовного типа КО-413 или транспортом предприятия производителя поставляемых на полигон отходов. Первоначально разгрузка ТБО ведётся в котлован с разгрузочной площадки перед рабочей картой. Для разворота мусоровоза на площадке укладывается 10 плит без омоноличивания стыков, по мере заполнения котлована разгрузка производится непосредственно с ТБО. Укладка 1 слоя отходов производится методом "сталкивания" (сверху-вниз), 2 слоя – методом "надвига" (снизу-вверх).

Уплотнение уложенных на рабочей карте ТБО слоями до 0,5м осуществляется тяжелыми бульдозерами массой 14 т за 2-4 прохода по одному следу.

Проектными решениями не предусмотрена система сбора и удаления фильтрата с площадки складирования ТБО. Фильтрат остается на площадке складирования, т.к. его количество удовлетворяет требованиям размещения (см. подраздел 8 настоящего раздела).

Проектными решениями предусмотрены мероприятия, позволяющие минимизировать загрязнение грунтовых вод фильтрационными стоками путём создания противофильтрационного экрана по дну и откосам площадки складирования (см. подраздел 8.1 настоящего раздела).

Закрытие полигона для приема ТБО осуществляется после отсыпки его на проектную отметку. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

# 7 Охрана атмосферного воздуха

Воздействие на атмосферный воздух будет оказываться строительством полигона ТБО и последующей его эксплуатацией.

# 7.1 Характеристика предприятия, как источника загрязнения атмосферы

Период строительства. Продолжительность строительства всего полигона составляет 12 месяцев.

Проектными решениями предусмотрено поэтапное строительство площадки складирования ТБО.

Работы начинаются с площади 1 очереди эксплуатации. Выполняется планировка территории с досыпкой основания площадки складирования до проектных отметок, строительство проезда к участку 1 очереди и части кругового проезда (до границы 1 очереди), отсыпка разделительного вала между участками 1 и 2 очередей эксплуатации. Устройство противофильтрационного экрана осуществляется из расчета приёма ТБО в течение 1 года, для исключения попадания фильтрата на прилегающую территорию, годовой участок складирования ТБО отделяется промежуточным разделительным валом высотой 0,5 м.

В процессе производства работ по строительству проектируемого полигона в атмосферу кратковременно будут поступать загрязняющие вещества от источников с неорганизованным выбросом ЗВ: площадок разгрузки грунта, окрасочных и сварочных постов, строительных и дорожных машин (СДМ) и автотранспорта, что влечет за собой временное локальное увеличение концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы в районе проведения строительных работ. Ведомость потребности в основных машинах и механизмах представлена в таблице 7.1.

Для заправки дизтопливом СДМ, работающих на площадке, используется топливозаправщик. Слив топлива в баки СДМ осуществляется заправочным рукавом с помощью насоса, установленного на автомашине. Заправка техники будет производиться по мере необходимости. Процесс заправки сопровождается выбросом компонентов дизельного топлива через горловину бака технического средства.

Заправка автотранспорта осуществляется на АЗС. Сварка производится электродами марки УОНИ-13/55.

###### Таблица 7.1 - Ведомость потребности в основных машинах и механизмах

| Наименование | Марка | Потребность, шт. | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Бульдозер | ДЗ-171 | 3 | Земляные и планировочные работы |
| Экскаватор V=0,63м3 | ЭО-3123 | 2 | Земляные и планировочные работы |
| Автокран | КС-35719-3 «КЛИНЦЫ» | 1 | Монтаж конструкций, погрузо-разгрузочные работы |
| Станок для бурения | УКС-22 | 1 | Бурение наблюдательных скважин |
| Автогрейдер | ДЗ-98 | 2 | Устройство проездов |
| Автосамосвалы | КамАЗ 55111 | 3 | Перевозка сыпучих мелкокусковых материалов, грунта |
| Бортовые автомашины | КамАЗ-5320 | 2 | Перевозка штучных грузов, элементов конструкций, пакетированных материалов |
| Электросварочный аппарат | АСД-300М1У1 | 1 | Электросварные работы |
| Каток самоходный | ДУ-65 | 2 | Уплотнение грунта, асфальта |
| Трактор трелевочный «Ковровец» | МЛ-148 | 4 | Расчистка лесной растительности |
| Бульдозер болотопроходный с неповоротным отвалом | Б10.Б1111-1Е | 4 | Расчистка лесной растительности |
| Трактор с кусторезом | ДТ-75 | 1 | Расчистка лесной растительности |
| Бензиномоторная пила | Still-063 | 3 | Расчистка лесной растительности |

Общее количество сыпучих материалов, доставляемых на площадку строительства (грунт, щебень и т.д.), составляет 53 427,2т.

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства – кратковременное. Источники загрязнения атмосферы нанесены на карту-схему (рис.7.1).

На карте-схеме периода строительства (рис.7.1) изображены площадные источники выброса ЗВ: общая условная площадка строительства, на которой размещены передвижные окрасочные и сварочные посты и площадки разгрузки грунта (рассредоточены по всей площадке строительства в разных её частях по мере необходимости в определённый период строительства) и площадка открытой стоянки СДМ, на которой в течение всего периода строительства техника по окончании рабочего времени хранится, а в рабочее время заправляется автозаправщиком.

Период эксплуатации. На полигоне выполняются следующие основные виды работ: доставка ТБО; приём ТБО; складирование ТБО; уплотнение ТБО; сжигание биологических отходов в инсинераторе.

ТБО доставляются контейнерными мусоровозами КО-413. После разгрузки на рабочую карту отходы сдвигаются и уплотняются бульдозером мощностью 74кВт (100л.с.). Объём принимаемых за сутки ТБО составляет 41,2м3/сут., складирование ведётся в котлован, сдвигание и разравнивание ТБО выполняется ежедневно. Годовой объём грунта для промежуточной изоляции - 1760 м3.

Помимо основных работ по утилизации отходов в процессе эксплуатации на полигоне выполняются работы по устройству новых карт, водонепроницаемых оснований, проездов и рекультивации. Для этого проектом предусматривается использование экскаватора, автогрейдера, автокрана и катка.

Сжигание отходов в инсинераторе выполняется 3 раза в неделю по 4 часа.

Для дезинфекции колёс мусоровоза и бульдозера на выезде из полигона запроектирована ж/б ванна. Ванну заполняют опилками, смоченными 3%-ным раствором лизола.

Размещение технических средств предусмотрено на открытой стоянке, рассчитанной на 4 единицы, бульдозера - на закрытой не отапливаемой стоянке. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и спецтехники будет осуществляться организацией, обслуживающей полигон, Приложение Ж.

Таким образом,  неорганизованными источниками загрязнения атмосферного воздуха на проектируемом полигоне ТБО будут являться: площадка складирования ТБО, открытая и закрытая стоянки СДМ, ванна для дезинфекции техники; организованным  источником – дымовая труба инсинератора.

На площадке складирования одновременно могут работать мусоровоз и бульдозер, сдвигающий и уплотняющий отходы на участке очереди полигона, а также экскаватор и автогрейдер, участвующие в подготовке следующей очереди полигона.

Источники загрязнения атмосферы нанесены на карту-схему (рис.7.2).

Источники выброса загрязняющих веществ при реализации аварийной ситуации (несанкционированное сгорание ТБО) показаны на рисунке 7.3.

7.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Полный перечень загрязняющих веществ и нормативы по ним приведены в таблице 7.2. Источники загрязнения атмосферы выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества 1-4 классов экологической опасности.

Таблица  7.2 - Перечень загрязняющих веществ

| Наименование загрязняющего вещества | Наименование предельно допустимых концентраций | Класс опасности ве-щества |
| --- | --- | --- |
|  | Код вещества | ПДКм.р. в воздухе на-селенных мест, мг/м3 | ПДКс.с. (средне-суточная) мг/м3 | ПДКр.з. в воздухе рабочей зо-ны, мг/м3 |  |
| Период строительства |
| Железо (II, III) оксиды (Железа оксид) (в пересчёте на железо) | 0123 | - | 0,04 | 4 | 3 |
| Марганец и его соединения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) | 0143 | 0,01 | 0,001 | 0,3/0,1 | 2 |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0301 | 0,20 | 0,04 | 2 | 3 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0304 | 0,40 | 0,06 | 5 | 3 |
| Углерод чёрный (сажа) | 0328 | 0,15 | 0,05 | 4,00 | 3 |
| Сера диоксид (ангидрид сернистый) | 0330 | 0,50 | 0,05 | 10 | 3 |
| Сероводород | 0333 | 0,008 | - | 10 | 2 |
| Углерод оксид | 0337 | 5,00 | 3,00 | 20 | 4 |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор) | 0342 | 0,02 | 0,005 | 0,5/0,1* | 2 |
| Фториды неорганические плохо растворимые | 0344 | 0,20 | 0,03 | 2,5/0,5 | 2 |
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0616 | 0,20 | 5,00 | 50 | 3 |
| Толуол | 0621 | 0,60 | 3,00 | 50 | 3 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0703 | - | 1,0 Нг/м3 | - | 1 |
| Этанол (Спирт этиловый) | 1061 | 5,00 | 1,00 | - | 4 |
| 2-Этоксиэтанол (Этилцел-лозольв, Этиловый эфир этиленгликоля | 1119 | 0,7-ОБУВ | - | - | - |
| Формальдегид | 1325 | 0,035 | 0,003 | 0,50 | 2 |
| Пропан-2-он (Ацетон) | 1401 | 0,35 | 3,00 | 800/200 | 4 |
| Бензин (нефтяной, малосер-нистый в пересчёте на углерод) | 2704 | 5,00 | 1,50 | 100 | 4 |
| Керосин | 2732 | 1,2-ОБУВ | - | 300 | 4 |
| Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчёте на сум-марный органический углерод) | 2754 | 1,00 | - | 300 | 4 |
| Уайт-спирит | 2752 | 1,00 ОБУВ | - | 300 | - |
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,50 | 0,15 | - | 3 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, цемент и др.) | 2908 | 0,30 | 0,10 | 2 | 3 |
| Период эксплуатации |
| Азот (IV) оксид (Азота диок-сид) | 0301 | 0,20 | 0,04 | 2 | 3 |
| Аммиак | 0303 | 0,200 | 0,04 | - | 4 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0304 | 0,40 | 0,06 | 5 | 3 |
| Водород хлорид | 0316 | 0,200 | 0,100 | - | 2 |
| Углерод чёрный (сажа) | 0328 | 0,15 | 0,05 | 4,00 | 3 |
| Сера диоксид (Ангидрид сер-нистый) | 0330 | 0,50 | 0,05 | 10 | 3 |
| Сероводород | 0333 | 0,008 | - | 10 | 2 |
| Углерод оксид | 0337 | 5,00 | 3,00 | 20 | 4 |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор) | 0342 | 0,02 | 0,005 | 0,5/0,1* | 2 |
| Метан | 0410 | 50,0 – ОБУВ | - | 7000 | - |
| Диметилбензол (Ксилол, смесь изомеров о-, м-, п-) | 0616 | 0,20 | 5,00 | 150/50 | 3 |
| Метилбензол (Толуол) | 0621 | 0,600 | 3,00 | 150/50 | 3 |
| Этилбензол | 0627 | 0,020 | 3,00 | - | 3 |
| Пары лизола (фенол) | 1071 | 0,01 | 0,003 | 0,3 | 2 |
| Бензин (нефтяной, малосер-нистый в пересчёте на угле-род) | 2704 | 5,00 | 1,50 | 100 | 4 |
| Керосин | 2732 | 1,2-ОБУВ | - | 300 | 4 |
| Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчёте на сум-марный органический углерод) | 2754 | 1,00 | - | 300 | 4 |
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,500 | 0,150 | - | 3 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, цемент и др.) | 2908 | 0,300 | 0,10 | 2 | 3 |
| Диоксины и фураны (в пересчёте на 2,3,7,8-ТХДД) | 3620 | - | 0,5Пг/м3 | - | 1 |

Примечание: Если для ПДК приведены два норматива, то это означает, что в числителе – максимально разовая, а в знаменателе – среднесменная ПДК.

Технология утилизации ТБО на полигоне основана на трансформации органических и минеральных веществ, составляющих массу отходов, в естественные или близкие к естественным, экологически безопасные формы с последующим включением их в природные циклы. Интенсивность процессов трансформации зависит от разнообразных факторов, главными из которых являются состав ТБО и природно-климатические характеристики территории размещения отходов. Усредненные данные о качественном и химическом составе ТБО, утилизируемых на полигоне, приведены в подразделе 5. В массе захоронённых отходов происходит неполный распад органических веществ, сопровождающихся выделением вредных и дурно пахнущих газов, которые заполняют воздух и создают опасность пожаров в зоне накопления ТБО.

При эксплуатации полигона основное значение будут иметь анаэробные процессы, т.к. предусмотрено промежуточное захоронение ТБО под слоем уплотнённого грунта.

Разложение отходов на полигонах должно привести к образованию биогаза (газа метанового брожения). Основные источники биогаза – бумага, древесина, текстиль, пищевые отходы. Биогаз содержит главным образом метан (40-60%) и диоксид углерода (30-45%), а также сероводород (0,1-0,3%), кислород, азот и т.д. Образующийся в процессе разложения ТБО  метан практически полностью включается в обменные циклы микробиоценоза карт складирования ТБО. Сера, которая входит в состав большинства белков, необходима для жизнедеятельности микроорганизмов.

Такие компоненты ТБО, как стекло, металлы, резина, камни и в значительной степени пластмассы разлагаются очень медленно.

Продукты распада перечисленных веществ незначительны, поэтому в данной работе рассматривались частично.

Для послойного изолирования ТБО используется песчаный грунт в объёме 1760м3/год. Выбросы пыли минеральных материалов носят периодический характер; пыление песка происходит в результате его перемещения из кавальера на площадку складирования с последующим разравниванием.

От ванны дезинфекции колёс и гусениц спецтехники в атмосферу поступают пары 3%-ного лизола, которые содержат в своём составе до 50% фенола.

Инсинераторный комплексе КТО-50.К20 пригоден для сжигания медицинских и биологических отходов. Сгорание органической составляющей отходов происходит при температуре 800 °С - 900 °С. Организация многоступенчатого газовоздушного тракта позволяет произвести поэтапную очистку отходящих газов, включая дожигание газов, сепарацию газов от пыли и их химическую очистку. В атмосферу продукты неполного сгорания будут поступать через дымовую трубу.

# 7.3 Параметры выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу для расчета предельно-допустимых выбросов (ПДВ)

Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу для расчета предельно допустимых выбросов (ПДВ) представлены в таблице 7.3.

7.4 Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчетов нормативов ПДВ

Период строительства. Расчёт массы неорганизованных выбросов вредных веществ в атмосферу при производстве сварочных  работ осуществлён на основании [36], по удельным показателям на единицу массы расходуемых сварочных материалов (электродуговая сварка) с  применением расчётной программы “Сварка” версия 2; при производстве окрасочных работ - на основании [37], с  применением расчётной программы “Лакокраска” версия 2.

Согласно [38], произведён расчёт массы выбросов ЗВ от СДМ, от автотранспорта  согласно [33] с применением программного средства «АТП-Эколог», версия 3.

Масса ЗВ, выделяющихся в процессе заправки баков СДМ, определена в соответствии с [34, 35]; в процессе разгрузки и планировки грунта согласно [32], с применением программного средства «АБЗ-Эколог», версия 1.1.

Период эксплуатации. Масса выбросов вредных веществ в атмосферу определена в соответствии со следующей нормативно-методической документацией:

- с поверхности площадки складирования полигона ТБО в результате разложения отходов согласно [39];

- с поверхности площадки складирования полигона ТБО в результате перемещения песка из кавальера – согласно [32] с применением программного средства «АБЗ-Эколог», версия 1.1;

- от технических средств, работающих на площадке складирования, – согласно [38];

- от мусоровозов – согласно [33], с применением программного средства «АТП-Эколог», версия 3;

-от ванны для дезинфекции колёс и гусениц спецтехники и автотранспорта согласно [33];

- от инсинератора приняты расчётные значения проекта-аналога по максимальным значениям, Приложение Д.1.

Расчёты представлены в Приложении З.

Согласно письму ФГУП «НИИ Атмосфера» № 7-672-080-1 от 22.04.2008г. утверждённой методики расчёта выбросов диоксинов/фуранов при сжигании отходов не существует. При подготовке проектной документации необходимые данные по выбросам могут быть получены от производителя установки, Приложение Д.2. Согласно протоколу анализа промышленных выбросов №167/08 от 31.03.2008 г. Химико-аналитического центра «Арбитраж» (Аттестат аккредитации РОСС RU. 0001 510650 СААЛ) суммарная концентрация диоксинов  в выбросах инсинератора составила 4,28 пг/м, таким образом, учёт диоксинов в проекте не целесообразен, Приложение Д.3.

# 7.5 Аварийная ситуация. Характеристика выбросов ЗВ в атмосферу при несанкционированном сгорании ТБО

Сгорание твердых бытовых отходов (ТБО) рассматривается, как ава-
рийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Аварийная ситуация рассчитана на сгорание максимального объёма твёрдых бытовых отходов, образующихся в одном слое рабочей карты перед изоляцией. Расчёт количества сгоревших отходов проводился для органической части бытовых отходов, подверженной горению, с учётом насыпной массы ТБО и удельных выбросов ЗВ, поступающих в атмосферу в результате сгорания одной тонны ТБО согласно [40]. Количество сгоревших отходов принято 1410т (расчётная насыпная масса одного кубического метра ТБО принимается
равной 0,25 тонн на куб.м согласно [40]). Количественные значения выбросов ЗВ при несанкционированном сгорании ТБО  приведены в таблице 7.4. Максимально разовый выброс вычислен от нормативного времени тушения пожара (3 часа).

Таблица 7.4 - Количественные значения выбросов ЗВ при несанкционированном сгорании     ТБО

| Наименование ЗВ | Удельный выброс, т/т | Максимально разовый выброс, г/с | Валовый выброс ЗВ, т | Норматив платы за аварийный выброс, руб/т | Коэффициенты, учитывающие экологические факторы и местность | Ущерб, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые частицы | 0,00125 | 163,194444 | 1,7625 | 1100,5 | 2,4 | 4655,115 |
| Сернистый ангидрид | 0,003 | 391,666667 | 4,23 | 3300 | 2,4 | 33501,6 |
| Окислы азота | 0,005 | 652,777778 | 7,05 | 4102,5 | 2,4 | 69414,3 |
| Окись углерода | 0,025 | 3263,88889 | 35,25 | 54,5 | 2,4 | 4610,7 |
| Сажа | 0,000625 | 81,597222 | 0,88125 | 3300 | 2,4 | 6979,5 |
|  |  |  | 49,17375 |  |  | 119161,2 |

Суммарный выброс ЗВ при сгорании ТБО составит 49,174т, при этом стоимость ущерба за загрязнение атмосферного воздуха составит 119,161 тыс.руб.

С целью предотвращения рассмотренной аварийной ситуации или снижения возможного ущерба в случае её реализации проектной документацией предусмотрена установка резервуара противопожарного запаса воды V=50м3 и первичные средства пожаротушения, размещённые на пожарном щите при въезде на территорию полигона.

7.6 Расчеты и предложения по нормативам ПДВ

# 7.6.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Подробная климатическая характеристика приведена в главе 2 данного раздела проектной документации. Показатели, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 7.5.

Таблица 7.5 - Показатели, определяющие условия рассеивания ЗВ в атмосфере

| Метеорологические характеристики | Коэффициенты |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т град. С | 23,7 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, Т град. С | -25,7 |
| Скорость ветра (по средним годовым данным), вероятность превышения которой составляет 5% , м/с | 7 |

# 7.6.2 Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ

Подробные сведения о фоновых концентрациях приведены в подразделе 3.3.

Значение фоновых концентраций примесей шести загрязняющих веществ в условном сопоставлении с их соответствующими максимально-разовыми предельными нормативами отражено в таблице 3.8.

# 7.6.3 Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферы

В районе размещения площадки строительства проектируемых объектов, включающем зону возможного влияния выбросов данного объекта на атмосферный воздух, отсутствуют места постоянного проживания населения или другие зоны, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования (ближайший населённый пункт постоянного проживания п.г.т. Талинка удалён на расстояние 2,5км). Согласно «Методическому пособию по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», дополненному и переработанному, Санкт-Петербург, 2005г. для описанной ситуации нормативы ПДВ устанавливаются без проведения расчётов загрязнения атмосферы и соответствуют фактическим значениям выбросов вредных веществ в атмосферу данным объектом.

Тем не менее, для определения зоны влияния 0,05ПДК проектируемых объектов проведён расчёт рассеивания на рабочие режимы периода строительства и периода эксплуатации, а также на режим «выезд техники» периода эксплуатации и  на режим «несанкционированное сгорание ТБО».

Согласно результатам расчёта зона влияния строительства удалена на расстояние 900м, зона влияния эксплуатации на рабочий режим – 1500м, на режим «выезд техники» - 800м; зона влияния аварийной ситуации охватит п.г.т. Талинка.

Карты рассеивания приведены в Книге 2.

# 7.6.4 Предложения по нормативам ПДВ. Период строительства

В качестве ПДВ предлагается принять значения выбросов вредных веществ, полученные нормативно - расчетным методом. Предложения по нормативам ПДВ приведены в таблице 7.6.

Таблица 7.6 - Предложения по нормативам ПДВ

| №№ п/п | Источники загрязнения атмосферы | Наименование ЗВ | Количественные характеристики выделения ЗВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/сек | т/год |
| 6001 | Места перемеще-ния грунта | Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 | 0,063194 | 0,347277 |
| 6001 | Передвижной сварочный агрегат | Железа оксид | 0,001641 | 0,000354 |
|  |  | Марганец и его соединения | 0,000129 | 0,000028 |
|  |  | Азота диоксид | 0,000255 | 0,000055 |
|  |  | Азота оксид | 0,000041 | 0,000009 |
|  |  | Углерода оксид | 0,001570 | 0,000339 |
|  |  | Фтористый водород | 0,000110 | 0,000024 |
|  |  | Фториды плохорастворимые | 0,000118 | 0,000026 |
|  |  | Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 | 0,000118 | 0,000026 |
| 6001 | Передвижной окрасочный пост | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,079167 | 0,004560 |
|  |  | Этанол (Спирт этиловый) | 0,000499 | 0,000770 |
|  |  | Толуол | 0,002499 | 0,003855 |
|  |  | Этиловый эфир этиленгликоля | 0,079167 | 0,004560 |
|  |  | Ксилол (смесь изомеров) | 0,105556 | 0,109580 |
|  |  | Уайт-спирит | 0,078125 | 0,031500 |
|  |  | Взвешенные вещества | 0,516667 | 0,058515 |
| 6001 | Работа СДМ и автотранспорта | Углерода оксид | 0,587060 | 2,057876 |
|  |  | Бензин нефтяной | 0,014556 | 0,032569 |
|  |  | Керосин | 0,068677 | 0,425200 |
|  |  | Азота диоксид | 0,121829 | 1,480344 |
|  |  | Азота оксид | 0,019798 | 0,240556 |
|  |  | Сажа | 0,033662 | 0,272684 |
|  |  | Серы диоксид | 0,015423 | 0,171396 |
| 6002 | Заправка баков спецтехники | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,012188 | 0,000230 |
|  |  | Сероводород | 0,000034 | 0,0000007 |
|  | ИТОГО: | 1,802083 | 5,242334 |
|  | ИТОГО по веществам |  |  |
|  | Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 | 0,063312 | 0,347303 |
|  | Железа оксид | 0,001641 | 0,000354 |
|  | Марганец и его соединения | 0,000129 | 0,000028 |
|  | Азота диоксид | 0,122084 | 1,480399 |
|  | Азота оксид | 0,019839 | 0,240565 |
|  | Сажа | 0,033662 | 0,272684 |
|  | Серы диоксид | 0,015423 | 0,171396 |
|  | Сероводород | 0,000034 | 0,0000007 |
|  | Углерода оксид | 0,588630 | 2,058215 |
|  | Фтористый водород | 0,000110 | 0,000024 |
|  | Фториды плохорастворимые | 0,000118 | 0,000026 |
|  | Ксилол (смесь изомеров) | 0,105556 | 0,10958 |
|  | Толуол | 0,002499 | 0,003855 |
|  | Этанол (Спирт этиловый) | 0,000499 | 0,000770 |
|  | Этиловый эфир этиленгликоля | 0,079167 | 0,004560 |
|  | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,079167 | 0,004560 |
|  | Бензин нефтяной | 0,014556 | 0,032569 |
|  | Керосин | 0,068677 | 0,425200 |
|  | Уайт-спирит | 0,078125 | 0,031500 |
|  | Взвешенные вещества | 0,516667 | 0,058515 |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,012188 | 0,000230 |
|  | ИТОГО: | 1,802083 | 5,242334 |

# 7.6.5 Предложения по нормативам ПДВ. Период эксплуатации

В качестве ПДВ предлагается принять значения выбросов вредных веществ, полученные нормативно - расчетным методом.

Предложения по нормативам ПДВ приведены в таблице 7.7.

Таблица 7.7 - Предложения по нормативам ПДВ

| № источ-ника-вы-броса на карте-схе-ме | Производство и источник выделения | Наименование ЗВ | Количественные характеристики выделения ЗВ, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/сек | т/год |
| 6001 | Площадка скла-дирования ТБО. Карты складиро-вания | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,002331 | 0,032521 |
|  |  | Аммиак | 0,011195 | 0,156159 |
|  |  | Ангидрид сернистый | 0,001470 | 0,020509 |
|  |  | Сероводород | 0,000546 | 0,007617 |
|  |  | Углерода оксид | 0,005293 | 0,073831 |
|  |  | Метан | 1,111441 | 15,50306 |
|  |  | Ксилол | 0,009305 | 0,12979 |
|  |  | Толуол | 0,015186 | 0,211825 |
|  |  | Этилбензол | 0,001995 | 0,027833 |
|  |  | Формальдегид | 0,002016 | 0,002016 |
| 6001 | Площадка склади-рования ТБО. Сдвигание и разравнива-ние изолирующего слоя | Пыль неорганическая 70-20% SiO2 | 0,058667 | 0,012672 |
| 6002 | Площадка скла-дирования ТБО. Внутренний проезд мусоровоза | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000400 | 0,002177 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000065 | 0,000354 |
|  |  | Углерод (Сажа) | 0,000038 | 0,000181 |
|  |  | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,000083 | 0,000416 |
|  |  | Углерод оксид | 0,000817 | 0,004129 |
|  |  | Керосин | 0,000117 | 0,000594 |
| 6002 | Площадка скла-дирования ТБО. Работа техники «под нагрузкой» | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,138501 | 0,405750 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,022506 | 0,065934 |
|  |  | Углерод (Сажа) | 0,028687 | 0,073073 |
|  |  | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,017341 | 0,047446 |
|  |  | Углерод оксид | 0,134482 | 0,340722 |
|  |  | Керосин | 0,038689 | 0,105948 |
| 6003 | Открытая стоянка техники | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,035053 | 0,040416 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,005696 | 0,006568 |
|  |  | Углерод (Сажа) | 0,017908 | 0,012887 |
|  |  | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,005964 | 0,005448 |
|  |  | Углерод оксид | 0,313296 | 0,298324 |
|  |  | Бензин нефтяной | 0,009889 | 0,011962 |
|  |  | Керосин | 0,036425 | 0,026121 |
| 6003 | Открытая стоянка техники. Заправка техники | Сероводород | 0,000034 | 0,0000003 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчёте на суммарный органический углерод) | 0,012188 | 0,000101 |
| 6004 | Ворота закрытой стоянки. Выезд бульдозера | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,005879 | 0,005109 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000955 | 0,000830 |
|  |  | Углерод (Сажа) | 0,003084 | 0,001695 |
|  |  | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,000992 | 0,000685 |
|  |  | Углерод оксид | 0,061563 | 0,050596 |
|  |  | Бензин | 0,006444 | 0,007795 |
|  |  | Керосин | 0,006015 | 0,003307 |
| 6005 | Дезинфекционная ванна | Фенол | 0,000002 | 0,000300 |
| 0006 | Дымовая труба инсинератора | Азота диоксид | 0,028165 | 0,058403 |
|  |  | Азота оксид | 0,002843 | 0,005895 |
|  |  | Гидрохлорид | 0,002501 | 0,005186 |
|  |  | Сажа | 0,000056 | 0,000116 |
|  |  | Диоксид серы | 0,075093 | 0,155713 |
|  |  | Сероводород | 0,000012 | 0,000025 |
|  |  | Углерода оксид | 0,001091 | 0,002262 |
|  |  | Гидрофторид | 0,005211 | 0,010806 |
|  |  | Взвешенные вещества | 0,069753 | 0,144640 |
|  |  | Итого: | 2,307283 | 17,640772 |
|  |  | Итого по веществам: |  |  |
|  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,210329 | 0,161132 |
|  |  | Аммиак | 0,011195 | 0,156159 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,032065 | 0,079581 |
|  |  | Гидрохлорид | 0,002501 | 0,005186 |
|  |  | Углерод (Сажа) | 0,049773 | 0,032220 |
|  |  | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,100943 | 0,230217 |
|  |  | Сероводород | 0,000592 | 0,007642 |
|  |  | Углерод оксид | 0,516542 | 0,769864 |
|  |  | Гидрофторид | 0,005211 | 0,010806 |
|  |  | Метан | 1,111441 | 15,503060 |
|  |  | Ксилол | 0,009305 | 0,129790 |
|  |  | Толуол | 0,015186 | 0,211825 |
|  |  | Этилбензол | 0,001995 | 0,027833 |
|  |  | Фенол | 0,000002 | 0,000300 |
|  |  | Формальдегид | 0,002016 | 0,002016 |
|  |  | Бензин нефтяной | 0,016333 | 0,019757 |
|  |  | Керосин | 0,081246 | 0,135970 |
|  |  | Взвешенные вещества | 0,069753 | 0,144640 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчёте на суммарный органический углерод) | 0,012188 | 0,000101 |
|  |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2 | 0,058667 | 0,012672 |
|  |  | Всего: | 2,307283 | 17,640772 |

# 7.6.6 Сведения об уточнении санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), п.7.1.12, для полигонов бытовых отходов ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 500м.

Для уточнения ориентировочного размера СЗЗ выполнен расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района размещения проектируемых объектов с учётом фоновых концентраций. По результатам расчёта приземные концентрации ЗВ на ориентировочной границе СЗЗ не превышают ПДК м.р. для населённых мест.

# 7.7 Определение категории предприятия

Категория предприятия определяется  в соответствии с [38].

По степени воздействия на атмосферный воздух предприятия подразделяются на  четыре категории.

Категория предприятия устанавливается по результатам расчёта рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе следующим образом:

1.Определяются параметры  zjk и  gjk, позволяющие дать предварительную оценку воздействия на качество атмосферного воздуха выбросов j-того вещества источниками.

Параметр zjk вычисляется по формулам:

а) для отдельного вредного вещества, выбрасываемого предприятием в этом режиме выбросов:

n

zj=( Cj,k,i / ПДКмр,j,

i=1

где Cj,k,i – величина максимальной приземной концентрации j-того вещества в селитебной зоне, создаваемая выбросом его из i-того источника при k-том режиме выбросов предприятия без учёта выбросов других источников выбросов.

Величина Cj,k,i для выброса j-того вещества из i-того источника при k-том режиме выбросов предприятия рассчитывается по формулам 2 и 3  ОНД-86 с учётом метеорологических и орографических условий района расположения предприятия.

n – число источников выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятии

ПДКмр,j - максимальная разовая предельно-допустимая концентрация j-того вещества в атмосферном воздухе населённых мест, мг/м3

- в случае, если для какого-либо вещества ПДКмр,j не установлена, используется ОБУВj этого вещества;

- в случае отсутствия установленных для вещества ПДКмр,j и ОБУВj используется величина 10*ПДКс.с., где ПДКс.с.- среднесуточная ПДК j-того вещества;

- в случае отсутствия установленных для вещества ПДКмр,j, ОБУВj и  ПДКс.с. используется величина 0,3* ПДКр.з., где ПДКр.з.- ПДК j-того вещества рабочей зоны.

б) для группы веществ, обладающих эффектом комбинированного совместного вредного действия:

гр                 p

zk=   1/kсд *  ( zjk

j

где kсд – коэффициент комбинации совместного гигиенического действия группы веществ, равный:

- kсд=1 - для групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия;

- kсд= kкд  - для групп веществ, обладающих эффектом неполной суммации вредного действия, где kкд –значение коэффициента комбинированного действия рассматриваемой группы веществ, приведённое в списках Минздрава России;

- kсд= kп  - для групп веществ, обладающих эффектом потенцирования вредного действия, где kп –справочное значение коэффициента потенцирования рассматриваемой группы веществ, приведённое в списках Минздрава России;

p- число веществ в группе, при совместном присутствии которых в атмосферном воздухе проявляется эффект комбинации их совместного гигиенического действия (суммация, неполная суммация, потенцирование);

k- номер группы веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия.

Параметр gjk рассчитывается по формуле:

| gjk= zjk + | ((( | C(фм,j при zjk>0.1 0 при zjk<0.1 |
| --- | --- | --- |

C(фм,j – значение фоновой концентрации j-того вещества в зоне влияния источников выброса этого вещества без учёта влияния выбросов других источников; зона влияния определяется в соответствии с п.8.5.15. ОНД-86.

Параметр gпр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех gj,k  по отдельным режимам и веществам (группам веществ):

g пр= MAX{gi}

Для определения предприятий 1-й и 2-й категорий рассчитывается параметр K:

n

K=( Mj (т/г)/ПДКс.с.j

j=1

n- число веществ, выбрасываемых предприятием;

Mj (т/г) – масса выброса j-того вредного вещества источниками предприятия за год,

если ПДКс.с.j для какого-либо вещества не установлена, в знаменатель следует подставлять значение максимально разовой предельно допустимой концентрации этого вещества (ПДКм.р.j) или ОБУВ;

в случае, если и эти критерии для какого-либо вещества не установлены, но имеется установленное значение ПДКм.р.j, в знаменатель выражения подставляется 0,1ПДКм.р.j.

Если одновременно выполняются условия:

| ((( | gпр >1 K >104 |
| --- | --- |

то предприятие относится к 1-ой категории.

Предприятия, не отнесённые к 1-ой категории, для которых одновременно выполняются условия:

| ((( | gпр >1 K <104 |
| --- | --- |

относятся ко 2-ой категории.

Для определения предприятий 3-й и 4-й категорий (для предприятий, не отнесённых к 1-й и 2-й категориям) используется параметр Ф(j, рассчитываемый как для индивидуальных веществ, так и для групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия.

Mj (г/сек)

Ф(j=A·η·---------------

¯Hj·ПДКм.р.j

где A – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, его значения принимаются в соответствии с п.2.2. ОНД-86;

η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, принимается в соответствии с разделом 4 ОНД-86;

Mj (г/сек) – суммарное значение выброса j-того вредного вещества от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий (режимов выброса) предприятия в целом, определённое на основе результатов инвентаризации выбросов и источников их поступления в атмосферу;

N - число источников выброса вредных веществ в атмосферу на предприятии.

¯Hj – средневзвешенное значение высоты источников предприятия, из которого выбрасывается данное вещество, определяется по формуле:

Примечание: в тех случаях, когда значение средневзвешенной высоты оказывается меньше 2-х метров, полагается      ¯Hj=2 м.

При определении параметра для k-той группы веществ, обладающих эффектом комбинации их совместного действия (Фгрk) суммируются параметры Ф(j для отдельных веществ, входящих в эту группу и сумма умножается на соответствующий коэффициент:

p

Фгрk=   (1/kсд ) ·  ( Ф(j

J                       j

Параметр Фпр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Фj по отдельным веществами и Фгрk по группам суммации веществ:

Ф пр= MAX{ Ф(j ; Фгрk }

Предприятия, для которых одновременно выполняются условия:

| ((( | gпр <1 Ф пр >10 |
| --- | --- |

относятся к 3-й категории.

К 4-й категории предприятия следует относить те, для которых выполняется условие:

Ф пр  <10

Проверим принадлежность предприятия к 4-й категории. Для этого рассчитаем параметр Ф пр, таблица 7.8.

Таблица 7.8 - Расчёт параметра Фj

| Код | Наименование загрязняющего вещества | М, г/сек | А | ¯H, м | ПДКм.р. | Фj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,169397 | 200 | 3,00 | 0,20 | 56,466 |
| 0303 | Аммиак | 0,011195 | 200 | 2,00 | 0,20 | 5,598 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,025414 | 200 | 3,12 | 0,40 | 4,073 |
| 0316 | Водород хлорид | 0,002501 | 200 | 8,60 | 0,20 | 0,291 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,031809 | 200 | 3,12 | 0,15 | 13,594 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,093987 | 200 | 3,00 | 0,50 | 12,532 |
| 0333 | Сероводород | 0,000592 | 200 | 4,20 | 0,008 | 3,524 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,381243 | 200 | 3,00 | 5,00 | 5,083 |
| 0342 | Гидрофторид | 0,005211 | 200 | 8,60 | 0,020 | 6,059 |
| 0410 | Метан | 1,111441 | 200 | 2,00 | 50,00 | 2,223 |
| 0616 | Ксилол | 0,009305 | 200 | 2,00 | 0,20 | 4,653 |
| 0621 | Толуол | 0,015186 | 200 | 2,00 | 0,60 | 2,531 |
| 0627 | Этилбензол | 0,001995 | 200 | 2,00 | 0,02 | 9,975 |
| 1071 | Фенол | 0,000002 | 200 | 2,00 | 0,01 | 0,020 |
| 1325 | Формальдегид | 0,002016 | 200 | 2,00 | 0,035 | 5,760 |
| 2704 | Бензин нефтяной | 0,016333 | 200 | 2,50 | 5,00 | 0,261 |
| 2732 | Керосин | 0,042440 | 200 | 4,25 | 1,20 | 1,664 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчёте на суммарный органический углерод) | 0,012188 | 200 | 2,00 | 1,00 | 1,219 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,069753 | 200 | 8,60 | 0,50 | 3,244 |
| 2908 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2 | 0,058667 | 200 | 2,00 | 0,30 | 19,556 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 158,324 |

Предприятие не относится к 4-й категории, т.к. по всем веществам   Ф пр  >10.

В связи с тем, что одновременно выполняются условия:

| ((( | gпр <1 Ф пр >10 |
| --- | --- |

предприятие относится  к 3-ей категории.

# 7.8 Контроль соблюдения установленных нормативов выбросов ЗВ

Система контроля качества воздуха зависит от категории источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества, т.е. категория устанавливается для сочетания «источник-вредное вещество», для каждого источника и каждого выбрасываемого им вещества.

Категория выброса определена согласно [38].

Для определения категории выброса необходимо определить параметры Фkk,j и gk,j.

Соотношение категории выброса с параметрами Фkk,j и gk,j приведено в таблице 7.9.

Таблица 7.9 - Соотношение категории выброса с параметрами Фkk,j и gk,j

| Категория | Фkk,j | gk,j | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | <0,001 | <0,5 | 1 раз в 5 лет во время инвентаризации |
| III | >0,01 | <0,5 | 1 раз в год (при наличии мероприятий по снижению выбросов) |
| II | >0,01 | <0,5 | 2 раз в год |
| I | >0,01 | >0,5 | 1 раз в квартал |

Параметр Фkk,j определяется по формуле:

Фkk,j = Мk,j/(ПДКм.р.*Нk),

где Мk,j - максимально разовый выброс ЗВ по отдельному источнику, г/сек;

ПДКj - предельно-допустимая концентрация i-того вещества в атмосферном воздухе, мг/м3;

Hk –высота источника, м; для отдельных источников при Hk<10 м можно принимать Hk=10м.

Примечание: В случае, если все источники на предприятии являются наземными и низкими, т.е. высота выброса не превышает 10 м (выбросы могут быть, как организованными, так и неорганизованными) значение Hk принимается равной фактической высоте выброса.

qr,k,j (в долях ПДКj) – максимальная по метеоусловиям (скоростям и направлениям ветра) расчётная приземная концентрация данного j-того вещества, создаваемая выбросом из рассматриваемого (k-того) источника на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки.

Расчёт категории выброса «источник - вредное вещество» приведено в таблице 7.10.

Таблица 7.10 - Расчёт категории выброса «источник - вредное вещество»

| № ист. | Код вещ-ва | М, г/сек | H, м | ПДКм.р. | q | Ф | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка складирования ТБО (выброс с поверхности полигона) |
| 6001 | 0301 | 0,002331 | 2,0 | 0,20 | 0,00 | 0,176540 | II |
|  | 0303 | 0,011195 | 2,0 | 0,20 | 0,01 | 0,027988 | II |
|  | 0330 | 0,001470 | 2,0 | 0,50 | 0,01 | 0,009447 | II |
|  | 0333 | 0,000546 | 2,0 | 0,008 | 0,01 | 0,034125 | II |
|  | 0337 | 0,005293 | 2,0 | 5,00 | 0,00 | 0,007030 | III |
|  | 0410 | 1,111441 | 2,0 | 50,00 | 0,01 | 0,011114 | II |
|  | 0616 | 0,009305 | 2,0 | 0,20 | 0,01 | 0,023263 | II |
|  | 0621 | 0,015186 | 2,0 | 0,60 | 0,01 | 0,012655 | II |
|  | 0627 | 0,001995 | 2,0 | 0,02 | 0,01 | 0,049875 | II |
|  | 1325 | 0,002016 | 2,0 | 0,035 | 0,02 | 0,028800 | II |
|  | 2908 | 0,058667 | 2,0 | 0,30 | 0,02 | 0,097778 | III |
| Площадка складирования ТБО (выброс от технических средств) |
| 6002 | 0301 | 0,138901 | 5,0 | 0,20 | 0,10 | 0,138901 | II |
|  | 0304 | 0,022571 | 5,0 | 0,40 | 0,00 | 0,011286 | II |
|  | 0328 | 0,028725 | 5,0 | 0,15 | 0,02 | 0,038300 | II |
|  | 0330 | 0,017424 | 5,0 | 0,50 | 0,00 | 0,006970 | III |
|  | 0337 | 0,135299 | 5,0 | 5,00 | 0,00 | 0,005412 | III |
|  | 2732 | 0,038806 | 5,0 | 1,20 | 0,00 | 0,006468 | III |
| Площадка открытой стоянки |
| 6003 | 0301 | 0,035053 | 5,00 | 0,20 | 0,0,3 | 0,035053 | III |
|  | 0304 | 0,005696 | 5,00 | 0,40 | 0,00 | 0,002848 | III |
|  | 0328 | 0,017908 | 5,00 | 0,15 | 0,02 | 0,023877 | III |
|  | 0333 | 0,000034 | 5,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000850 | III |
|  | 0330 | 0,005964 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,005964 | III |
|  | 0337 | 0,313296 | 5,00 | 5,00 | 0,01 | 0,012532 | III |
|  | 2704 | 0,009889 | 5,00 | 1,20 | 0,00 | 0,001648 | III |
|  | 2732 | 0,036425 | 5,00 | 1,20 | 0,00 | 0,006071 | III |
|  | 2754 | 0,012188 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,006094 | III |
| Ворота закрытой стоянки |
| 6004 | 0301 | 0,005879 | 2,00 | 0,20 | 0,01 | 0,014698 | III |
|  | 0304 | 0,000955 | 2,00 | 0,40 | 0,00 | 0,001194 | III |
|  | 0328 | 0,003084 | 2,00 | 0,15 | 0,00 | 0,010280 | III |
|  | 0330 | 0,000992 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,000992 | IV |
|  | 0337 | 0,061563 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,006156 | III |
|  | 2704 | 0,006444 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,000644 | IV |
|  | 2732 | 0,006015 | 2,00 | 1,20 | 0,00 | 0,002506 | III |
| Зеркало дезинфекционной ванны |
| 6005 | 1071 | 0,000002 | 2,00 | 0,01 | 0,39 | 0,000100 | IV |
| Инсинератор КТО-50.К.20 |
| 0006 | 0301 | 0,028165 | 8,60 | 0,20 | 0,02 | 0,016375 | III |
|  | 0304 | 0,002843 | 8,60 | 0,40 | 0,00 | 0,000827 | IV |
|  | 0316 | 0,002501 | 8,60 | 0,20 | 0,00 | 0,001454 | IV |
|  | 0328 | 0,000056 | 8,60 | 0,15 | 0,00 | 0,000043 | IV |
|  | 0330 | 0,075093 | 8,60 | 0,50 | 0,05 | 0,017464 | III |
|  | 0333 | 0,000012 | 8,60 | 0,08 | 0,00 | 0,000017 | IV |
|  | 0337 | 0,001091 | 8,60 | 5,00 | 0,00 | 0,000025 | IV |
|  | 0342 | 0,005211 | 8,60 | 0,02 | 0,04 | 0,030297 | III |
|  | 2902 | 0,069753 | 8,60 | 0,50 | 0,02 | 0,016222 | III |

На основании таблиц 7.9 и 7.10 периодичность контроля источников выброса ЗВ определилась следующим образом:

1 раз в 5 лет – источники 6005;

1 раз в год – источник 6003, 6004, 0006;

2 раза в год – источник 6001, 6002.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ проводится с помощью расчётного метода, основанного на определении валового и максимально-разового выброса ЗВ (по данным о составе исходного сырья, технологического режима и т.д.), либо инструментально.

Расчёты массы выбросов ЗВ следует проводить по формулам методических документов, изложенных в списке литературы.

В аварийных ситуациях контроль выбросов необходимо вести инструментальным методом – прямые замеры параметров с учетом направления ветра. Замеры концентраций рекомендуется проводить у источника выброса, а также на границе СЗЗ.

# 7.9 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

Существует ряд требований к правилам эксплуатации промпредприятий в период НМУ.

В периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, необходимо своевременное сокращение выбросов вредных веществ. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы подразделениями Госгидромета составляются предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечивать сокращение концентраций загрязняющих веществ на 15-20%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер. При получении предупреждения о НМУ при первом режиме работы предприятия должны быть выполнены следующие мероприятия:

-усиление  контроля   за   точным   соблюдением   технологического  регламента
производства;

-усиление   контроля   за   работой   контрольно-измерительных   приборов   и
автоматики;

- усиление контроля за герметичностью газоходных систем (инсинератор), мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения;

-усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией газоочистных установок (инсинератор);

-обеспечение бесперебойной работы пылеочистных систем (инсинератор) и их отдельных элементов, недопущение снижения их производительности, а также отключения на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;

-проверка соответствия регламенту производства концентраций поглотительных растворов, применяемых в газоочистных установках (инсинератор);

-ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;

-обеспечение инструментального контроля степени очистки газов в пылегазоочистных установках, выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе санитарно-защитной зоны.

При  втором  режиме  работы  предприятия,  мероприятия  должны  обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ примерно на 20-40%, что может быть достигнуто путем снижения производительности предприятия. Полигон строится, как природоохранное сооружение, поэтому невозможно допустить значительного сокращения производительности. Учитывая этот факт, при получении предупреждения о НМУ при 2-ом режиме работы помимо мероприятий, предусмотренных для 1-ого режима, должно быть ограничено движение и использование автотранспорта и других передвижных источников на территории предприятия на 40%.

# 7.10 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Настоящей проектной документацией предусмотрены технические решения и требования, обеспечивающие минимальное техногенное воздействие на атмосферный воздух:

-контроль за составом выхлопных газов строительных машин и автотранспорта силами их владельцев с целью снижения выбросов продуктов неполного сгорания топлива в атмосферу. При этом содержание вредных веществ в выхлопных газах более ПДК в соответствии с требованиями ГОСТ 21393-78, ГОСТ 17.2.2.03-87 не допускается;

-полив песчаного грунта водой в летний период для снижения пыления при передвижении и планировке грунта;

-изоляция ТБО в зимний период снегом для предотвращения возгорания с последующей изоляцией в весенний период грунтом;

-применение инсинераторного комплекса для сжигания биологических отходов, обеспечивающего поэтапную очистку отходящих газов, которая включает дожигание газов, сепарацию газов от пыли и их химическую очистку;

- задание высоты дымовой трубы инсинератора, достаточной для рассеивания продуктов неполного сгорания до значений ниже предельно допустимых в атмосферном воздухе;

-отопление административно-хозяйственного здания от электрического котла Daline PTE DAKON, Чехия.

# 8 Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Любой вид хозяйственной деятельности, приводящий к изменению комплексной структуры ландшафта, оказывает влияние на состояние и режим водных объектов в пределах водосбора. Нарушения целостности почвенно-растительного слоя меняют соотношение статей водного баланса. Аэрозольные загрязнения, создаваемые строительством и эксплуатацией промышленных объектов, выпадают на обширных территориях и проникают в водные объекты, влияя на их химический состав и санитарное состояние.

Следует отметить, что в 3,0 км северо-западнее выделенного под полигон ТБО участка размещается действующий групповой водозабор подземных вод, номинально состоящий из 16 скважин, расположенных тремя линейными рядами с расстоянием между ними от 50 до 150-200 метров.

Согласно сводному отчёту об инженерно-экологических изысканиях ближайший к полигону ТБО сектор зон санитарной охраны III-го пояса не достигает его границ, соответственно, не попадает в область питания разведанных месторождений подземных вод и действующих водозаборов. Сведений о других каких-либо месторождениях либо перспективных участках для организации водоснабжения и действующих водозаборных скважин не зарегистрировано.

В отношении поверхностных водных объектов следует отметить, что каких-либо озёр и иных открытых водоёмов, не связанных с акваторией болот, на удалении 500 метров от границ проектируемого контура полигона ТБО маршрутным обследованием не зафиксировано. Все выделенные вблизи участка заболоченные ложбины не имеют постоянного поверхностного стока и согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации не имеют водоохранных зон. Ближайшие водотоки и озёра с площадью более 0,5 км2 по отношению к рассматриваемой площадке работ удалены на расстояние как минимум в несколько километров (рис.2). Таким образом, участок, заявленный под размещение полигона ТБО, находится вне каких-либо водоохранных зон, создаваемых вдоль поверхностных водных объектов.

Основные факторы воздействия, носящие негативный характер при строительстве и эксплуатации полигона ТБО сводятся к следующему:

- потребление воды и сбросы вод;

- воздействие автотранспорта и техники;

- земляные работы.

# 8.1 Воздействие строительства  и эксплуатации на водную среду рассматриваемой территории. Водоохранные мероприятия

# 8.1.1 Водопотребление и водоотведение

Потребности в питьевой воде в период строительства (0,207м3/сут., 63,094м3/период строительства) удовлетворяются привозной водой. Вода доставляется в полиэтиленовых емкостях автотранспортом из п.г.т. Талинка. Качество привозной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Ежедневно на полигоне в течение рабочей смены периода эксплуатации будут присутствовать в среднем 4 человека: приёмщик отходов и три механизатора, для хозяйственно-питьевых нужд которых, вода будет доставляться в полиэтиленовых емкостях автотранспортом из п.г.т. Талинка, исходя из  нормы расхода воды – 25 л/сут.

Противопожарное водоснабжение полигона осуществляется привозной водой с помощью передвижной пожарной техники специализированным персоналом пожарной части. Для этих целей проектом предусматривается противопожарный запас воды на время ликвидации пожара. Хранение запаса воды на противопожарные нужды принято в горизонтальном металлическом резервуаре объёмом 50м3. Первичное заполнение резервуаров и в случае необходимости дальнейшее пополнение предусмотрено привозной водой предусмотрено из п.г.т. Талинка, Приложение Ж.

В производственных целях вода используется для приготовления раствора лизола и на мойку контейнеров. Потребность в воде на мойку контейнеров и мусоровозов составляет 0,5м3/сут. (45 м3/год).

Мытьё мусоровозов и контейнеров выполняется при ясной сухой погоде тёплого периода года посредством мини-мойки karcher. Вода доставляется по заявке специализированным автотранспортом (водовозка), Приложение Ж.

Сброс хоз-бытовых стоков (0,207м3/сут.) и в период строительства, и в период эксплуатации (0,100м3/сут.) предусмотрен в выгреб уборной с последующим вывозом на очистные сооружения п.г.т. Талинка.

Сточные воды от мойки контейнеров и мусоровозов в объёме 0,5м3/сут. (90 раз в год) отводятся в приямок объёмом 19,2 м3. Илистый остаток с площадки для мойки контейнеров складируется на картах ТБО.

Поверхностный сток, образующийся на территории хозяйственной зоны, считается условно чистым и собирается по водоотводной канаве в приямок для сбора стоков.

Объём стоков определён с учётом максимального слоя жидких атмосферных осадков, коэффициентов стока и площади стока и составляет 100м3. Конструкцию приямка см. часть «АС».

По мере накопления стоки из приямков откачиваются спецавтотранспортом и вывозятся на уже складированные отходы для испарения.

Дождевые стоки с карт ТБО учтены в объёме фильтрата, который составляет 63 600м3 за весь срок эксплуатации, при этом фактический объем котлована больше расчетного объёма фильтрата. Таким образом, по условию размещения фильтрата площадка складирования удовлетворяет предъявляемым требованиям.

Жидкая фаза – фильтрат непременно будет образовываться на площадке складирования ТБО в условиях данной климатической зоны. Фильтрат содержит растворённые химические соединения из отходов, которые возникают, как часть процессов разложения и является основным источником загрязнения поверхностных и грунтовых вод. Как указывалось выше, по условию размещения фильтрата площадка складирования удовлетворяет предъявляемым требованиям. Кроме того, обязательным требованием для защиты поверхностных и подземных вод является гидроизоляция дна и откосов площадки складирования. Для этих целей настоящим рабочим проектом предусмотрены необходимые мероприятия (см. ниже).

Баланс водоотведения и водопотребления представлен в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Баланс водоотведения и водопотребления

| Производ- ство | Водопотребление, м3/сут | Водоотведение, м3/сут | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Все-го | Свежая вода | Оборотная вода | На хоз быто-вые нужды | Все-го | Произ-водст-венные сточные воды | Хоз-быто-вые стоки | Безвоз- вратное потребле ние |  |
|  |  | Все-го | В т.ч. питьевая |  |  |  |  |  |  |  |
| Период строительства |
| Хоз-питье-вые нужды строителей | 0,207 | - | - | - | 0,207 | 0,207 | - | 0,207 | - | метал-личес. выгре-бы |
| Итого: | 0,207 | - | - | - | 0,207 | 0,207 | - | 0,207 | - |  |
| Период эксплуатации |
| Хоз-питье-вые нужды | 0,100 | - | - | - | 0,100 | 0,100 | - | 0,100 | - | метал-личес. вы-греб |
| Производс-твенные нужды | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | в приямок |
| Итого: | 0,600 | - | - | - | 0,100 | 0,100 | - | 0,100 | 0,500 |  |

Примечание: Расход воды на пожаротушение и ливневые стоки в баланс не включены

# 8.1.2 Транспортировка оборудования и материалов

Воздействие автотранспорта и строительной техники возможно только в случае неисправностей парка машин и механизмов (подтёки ГСМ и смазочных масел), участвующего в строительстве и транспортирующего отходы на участки очереди полигона или сдвигающего и уплотняющего отходы на картах (бульдозер) в период эксплуатации.

# 8.1.3 Земляные работы

Земляные работы (отсыпка, выемка) не окажут заметного воздействия на состояние водной среды района проектирования, т.к. строительство полигона ТБО предусматривается на территории выработанного карьера, эксплуатация которого уже повлияла на направление и объёмы поверхностного стока.

# 8.1.4 Водоохранные мероприятия

Проектная документация содержит следующие водоохранные мероприятия и требования:

-обязательное соблюдение границ территорий, отводимых под строительство;

-соблюдение требований местных органов охраны природы;

-хранение строительных материалов на специально подготовленных площадках с целью предупреждения попадания их в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами;

-заправка строительной техники на специально отведённой площадке;

-сбор хоз-бытовых стоков в период строительства в герметичные металлические выгребы с последующим вывозом на очистные сооружения п.г.т. Талинка;

- устройство противофильтрационного экрана по дну и откосам площадки складирования из геомембраны «Техполимер» согласно рекомендациям по монтажу;

-устройство площадки для мойки контейнеров и мусоровозов;

- устройство ванны для дезинфекции ходовой части автомобилей;

- устройство водоотводной канавы с приямками для сбора условно чистых дождевых стоков с поверхности хозяйственной зоны;

- укладка водопропускных труб диаметром 0,53 м в местах пересечения водоотводной канавы с автодорогой для регулирования вод поверхностного стока;

-сбор хоз-бытовых стоков в период эксплуатации в металлический выгреб с последующим вывозом на очистные сооружения п.г.т. Талинка;

-контроль состояния грунтовых вод с использованием проектируемой сети наблюдательных скважин.

9  Охрана земель, растительного и животного мира

Участок, отведённый под строительство, расположен на свободной от застройки территории. Большая часть участка залесена.

Рельеф относительно ровный, абсолютные отметки поверхности изменяются от 57,30 до 62,10 м. Общий уклон территории на юг и юго-запад.

Естественный рельеф северной части земельного участка нарушен в результате прежней добычи песков. Современные абсолютные отметки поверхности в этой части площадки, как минимум на 0,5 метра ниже прилегающих территорий с сохранившимся природным ландшафтом.

В связи с уменьшением изначально запрашиваемой площади земельного отвода с 19га до 9га, соотношение типов леса на покрытых лесом землях изменилась и не соответствует приведённой в Актах выбора участка лесного фонда и его натурного технического обследования. Тем не менее, на участке площадью 9га, по данным того же акта, представлены вырубка 2009 г. площадью 2,2 га и не покрытые лесом нарушенные земли (бывший карьер и земли рекультивации), общей площадью 3,86 га. Таким образом, площадь покрытых лесом земель составляет 2,94 га, совокупная площадь вырубки и нарушенных земель составляет 67% от площади земельного отвода.

Численность животных на площади непосредственного размещения проектируемого полигона ТБО, совмещённого с зоной антропогенного воздействия, вызванного его строительством и последующей эксплуатацией, приведена в таблице 3.5, согласно которой из охотничьих животных на рассматриваемой территории обитают белка и рябчик, а численность каждого вида составляет 1 единица. Из млекопитающих на указанной территории наибольшее распространение имеют землеройки (86 ед.) и мышевидные грызуны (428 ед.), из амфибий и рептилий – обыкновенная жаба (95 ед.), из птиц зелёная пеночка (6 ед.)

# 9.1 Использование земель

Актом выбора участка лесного фонда №3 от 24.02.2009 года согласован перевод земель лесного фонда в земли других (иных) категорий под полигон ТБО общей площадью 19га. Заданием на проектирование площадь под полигон ТБО сокращена до 9га, соответственно, площадь полигона согласно проектным данным составляет 9га.

Участок площадью 9 га, испрашиваемый под размещение полигона ТБО, расположен в эксплуатационных лесах  Ендырского участкового лесничества территориального управления Няганское лесничество, в кварталах 264, 265.

Показатели по использованию земель под строительство и эксплуатацию согласно акту выбора и проекту  приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Показатели по использованию земель

| № п/п | Наименование объекта | Отвод земель, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Согласно акту выбора | По проекту |
|  |  | Общая площадь | Долгосроч-ная аренда | Кратко-срочная аренда | Общая площадь | Долгосроч-ная аренда | Кратко-срочная аренда |
| 1 | Полигон ТБО | 19,00 | 19,00 | - | 9,00 | 9,00 | - |
|  | Всего: | 19,00 | 19,00 | - | 9,00 | 9,00 | - |

Распределение земель по категориям, угодьям, землевладельцам и землепользователям представлено в таблице 9.2. В графе 16 указана площадь нарушенных земель (выработанный карьер), входящих в состав лесного фонда, поэтому значения этой графы не суммируются с графой 8 – всего земель лесного фонда.

# 9.2 Воздействие на почвы, грунты, растительный покров и животный мир

Сам по себе полигон имеет природоохранное значение, тем не менее, следует учитывать, что строительство и эксплуатация проектируемого полигона оказывает непосредственное влияние на рассматриваемые компоненты окружающей среды за счет техногенной нагрузки, которая заключается в изъятии земельных участков из общего пользования и естественной природной деятельности с преобразованием существующего рельефа.

Согласно отчёту по инженерно-экологическим изысканиям центральная часть дневной поверхности территории, выделяемой под зоны административно-хозяйственного назначения и переработки биоотходов полигона ТБО, частично очищена от растительного и почвенного покрова, а естественный рельеф этой части земельного участка нарушен в результате прежней добычи песков. Дневная поверхность в центральной части 1 и 2 карт зоны складирования проектируемого полигона ТБО расчищена от древесного растительного покрова, тогда как фланги этих зон, а также практически вся территория 3 карты находятся в естественном, не нарушенном состоянии. Лесообразующей породой является сосна, возраст 140-160 лет, высота древостоя 20-18м, диаметр ствола 8-24см, бонитет 4-5.

Таким образом, воздействие на отчуждаемых земельных участках, помимо преобразования ранее нарушенного рельефа,  может быть связано с расчисткой территории 3 карты и флангов 1 и 2 карт от лесной растительности и возможным загрязнением земель в процессе строительства и эксплуатации.

В строительстве заняты технические средства и автотранспорт, которые могут оказывать воздействие на земли загрязнением маслами и топливом (в случае подтёков), кроме того, земли могут быть загрязнены строительными отходами в период строительства в слу- чае их не надлежащего временного хранения и несвоевременной утилизации и в период эксплуатации в случае приёма отходов, не предусмотренных настоящей проектной документацией, либо в несогласованных местах (свалка). Потенциально опасным сооружением для загрязнения земель на полигоне в период эксплуатации может считаться маслонаполненный трансформатор блочной комплектной трансформаторной подстанции 63 кВА 6/04 кВ (разгерметизация масляного бака).

Воздействие на животный мир возможно усилением фактора беспокойства диких животных в окружающих угодьях.

# 9.3 Подготовительный комплекс работ

На площади, покрытой лесной растительностью, предварительно осуществляется подготовительный комплекс работ по ее сводке.

На земельном участке, заявленном под размещение полигона ТБО, требуется вырубка редкого смешанного леса (с преобладанием сосны) на площади 2,94 га.

Подготовительный комплекс предусматривает следующие виды работ:

-валка, разделка деревьев;

-корчевка, сгребание, перетряхивание кустарника и мелколесья;

-засыпка подкоренных ям;

-грубая планировка поверхности почв.

Стволы деревьев очищаются от веток для дальнейшего использования на собственные нужды.

9.4 Мероприятия по охране земель

Природоохранные мероприятия, представленные в проектной документации, носят комплексный характер, т.е. направлены на минимизацию отрицательного воздействия, связанного со строительством и эксплуатацией проектируемых объектов, на все составляющие окружающей среды. Таким образом, мероприятия по охране водной среды района проектирования снижают уровень отрицательного воздействия на почвы, растительный и животный мир, а решения по защите земель, изложенные ниже, в равной степени приемлемы к охране водных объектов.

На всех этапах производства работ предусматриваются организационные мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование земель:

- производство работ строго в границах отведённых земель;

- осмотр и диагностика строительной техники и автотранспорта на предмет наличия неисправностей до начала работ;

- сбор и ликвидация строительных отходов и бытового мусора, образовавшихся в процессе строительства проектируемых объектов;

- строгий контроль состава принимаемых отходов;

- эксплуатация полигона в соответствии с решениями, разработанными настоящим рабочим проектом (3 очереди эксплуатации, которые рассчитаны для приёма отходов в течение 20 лет);

- наружное освещение проездов к разгрузочным площадкам, а также освещение локальных участков складирования отходов на рабочих картах полигона;

-устройство поддона в месте установки маслонаполненного трансформатора для исключения утечек масел;

-оборудование БКТП трансформатором, укомплектованным баком под слив масла (аварийная разгерметизация);

-утилизация отходов, образовавшихся в процессе эксплуатации полигона на площадках складирования или вывоз на специализированные предприятия;

- рекультивация земель.

Охрана растительности и животного мира заключается, прежде всего, в сохранении условий произрастания растений и среды обитания животных. Исходя из этого, все мероприятия, направленные на снижение антропогенной нагрузки, в том числе загрязнение воздуха, поверхностных вод и почвы, а также на минимизацию изъятия земель, так или иначе, способствуют охране растительного и животного мира.

# 9.4 Восстановление (рекультивация) земельного участка

Согласно природоохранным требованиям  все нарушенные или нарушаемые в результате хозяйственной деятельности земли, подлежат восстановлению.

Настоящим разделом не предусмотрены объёмы работ на проведение рекультивации полигона. Мероприятия по рекультивации полигона разрабатываются в отдельном проекте.

В данном подразделе даны рекомендации по проведению рекультивации полигона в объёме общих положений.

Работы по рекультивации полигона составляют систему мероприятий, осуществляемых по окончании процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния.

После завершения эксплуатации полигона выполняется демонтаж всех сооружений, обеспечивавших его функционирование.

Рекультивацию выполняет организация, эксплуатирующая полигон, получив предварительно разрешение на проведение работ в органах санитарно – эпидемиологической службы города и предприятия, заинтересованного в дальнейшем целевом использовании земель.

Направление рекультивации определяет дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий.

Наиболее приемлемым для данного полигона является лесохозяйственное направление рекультивации.

Работы по рекультивации проводятся в два этапа: технический и биологический (последовательно выполняемые комплексы работ) ГОСТ 17.5.1.01-83.

Технический этап рекультивации включает подготовку земель по окончании эксплуатации и их последующему целевому использованию. К нему относятся планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение почв и потенциально-плодородных пород, поддержание в эксплуатационном состоянии дорог, гидротехнических и других сооружений.

Выполаживание откосов и разравнивание потенциально-плодородных земель на поверхности полигона для создания рекультивационного слоя производится бульдозером.

В дальнейшем проводится биологический этап методом самозарастания, т.к. преобладающими типами почв рассматриваемого района являются подзолистые и болотно-подзолистые, восстановление растительности на которых происходит достаточно быстро (в течение 3-5 лет) естественным путём.

Для проведения рекультивации используются земли, складируемые в кавальерах.

Работы по рекультивации (закрытию полигона) производятся с целью надежного захоронения (утилизации) всего объема складированных ТБО, а также для восстановления нарушенных при эксплуатации земель.

Работы по технической рекультивации рекомендовано выполнять поэтапно, после закрытия для приёма отходов (после заполнения до проектных отметок) каждой из очередей эксплуатации и заключаются в следующем (лист ГП-9):

- по поверхности промежуточной изоляции верхнего слоя ТБО, укладывается слой полиэтиленовой пленки (без укладки по откосу) - противофильтрационный экран, препятствующий инфильтрации атмосферных осадков в толщу ТБО;

- поверх плёнки укладывается полимерный геокомпозитный дренажный мат "Enkadrain P32" – отведение атмосферных осадков с поверхности полигона;

- выполняется засыпка слоем окончательной изоляции – суглинок толщиной слоя 0,5м;

- по слою окончательной изоляции производится посев трав.

# 10 Охрана окружающей среды при обращении с отходами

Раздел разработан в соответствии с Законом РФ «Федеральный закон об отходах производства и потребления», ст.10. «Требования к проектированию, строительству, реконструкции, консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов». На основании п.7.2. Пособия к СНиПу 11-01-95 и Санитарными правилами СП 2.1.7.1386 - классификация и токсичность отходов определена в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом МПР России от 02.12.2002 №786 (с изменениями на 30 июля 2003 года).

Перечень отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации, приведён в таблице 10.1.

Таблица 10.1 - Перечень отходов

| Наименование отходов | Код отходов по ФККО | Технология производства, где образуются отходы | Класс опас-ности отходов | Документ, нормативно-справочная литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные отходы |
| Лом стальной несортиро-ванный | 3512010101995 | Отходы строительства | 5 | РДС 82-202-96 «Пра-вила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строитель-стве», (Минстрой России), Москва 1996г. с использованием программного средства «Отходы строительства», версия 1.0. |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 3512160101995 | Отходы строительства | 5 |  |
| Провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства | 3531010501995 | Отходы строительства | 5 |  |
| Отходы полиэтилена в виде пленки | 5710290201995 | Отходы строительства | 5 |  |
| Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 3140270101995 | Отходы строительства | 5 |  |
| Отходы упаковочной бума-ги незагрязненные | 1871020101005 | Отходы строительства | 5 |  |
| Отходы изолированных проводов и кабелей | 9236000013004 | Отходы строительства | 5 |  |
| Обтирочный материал, за-грязненный маслами (со-держание масел менее 15%) | 5490270101034 | Отходы строи-тельства и экс-плуатации | 4 | Методические рекомен-дации по оценке объёмов образования отходов производства и потребления, (ГУ НИЦПУРО), Москва, 2003г |
| Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов | 3130000008004 | Отходы эксплуатации | 4 | Технические характеристики комплекса КТО-50.К20 |
| Масла трансформаторные отработанные, не содержа-щие галогены, полихлори-рованные дифенилы и тер-фенилы | 5410020702033 | Отходы эксплуатации | 3 | Правила эксплуатации масляных трансфор-маторов |
| Ртутные лампы, люминес-центные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | Отходы эксплуатации | 1 | Методические рекомен-дации по оценке объёмов образования отходов производства и потребления, (ГУ НИЦПУРО), Москва, 2003г |
| Опилки древесные, загряз-ненные минеральными мас-лами (содержание масел - менее 15%) | 1713020101034 | Отходы эксплуатации | 4 | Технологические решения |
| Отходы потребления |
| Мусор от бытовых помеще-ний организаций несорти-рованный (исключая круп-ногабаритный) | 9120040001004 | Хоз-бытовые нужды | 4 | Сборник удельных по-казателей образования отходов производства и потребления, Москва, 1999. |
| Отходы (осадки) из выгреб-ных ям и хозяйственно-бы-товые стоки* | 9510000000004 | Хоз-бытовые нужды | 4 | СНиП 2.07.01.89 |

Примечание:* Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствие с "Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды", утвержденными приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511 с помощью разработанного фирмой «Интеграл» программного средства «Расчёт класса опасности отходов», версия 2.1 (Приложение К)

Объёмы и характеристика отходов, которые будут иметь место при строительстве  и эксплуатации проектируемых объектов, а также способы их хранения и утилизации сведены в таблицу 10.2.

Зола, шлаки и пыль от топочных установок инсинератора и от термической обработки

отходов (зола от сжигания отходов) согласно Экспертному Заключению №06-21/4938 от 9.12.2005 г., утверждённому Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт- Петербурге» №399 от 11.11.2005 г., является малотоксичным компонентом (IV класс опасности) и может размещаться на полигонах ТБО, Приложение Е.

# 10.1 Расчёт объёмов отходов

Строительство. Продолжительность строительства составляет 12 месяцев; потребность в кадрах строителей - 23 человека.

Проживание строительной бригады предусмотрено в п.г.т. Талинка. Доставка строителей к месту работы осуществляется автотранспортом.

Твёрдые бытовые отходы, хоз-бытовые и хоз-фекальные стоки от жизнедеятельности строительной бригады будут собираться по месту проживания, с последующей утилизацией соответствующими предприятиями.

Расчёт объёмов твёрдых бытовых отходов от жизнедеятельности строителей непосредственно на строительной площадке определён по удельной норме образования отходов от бытовых помещений организаций. Объём хоз-бытовых стоков принят равным объёму воды на хоз-питьевые нужды 63,094м3/год.

Расчёт объёмов ветоши загрязнённой произведён от количества используемой ежедневно техники на площадке строительства; количество тары, загрязнённой ЛКМ, от объёмов лакокрасочных материалов.

Объёмы отходов строительных материалов определены согласно РДС 82-202-96 с использованием программного средства «Отходы строительства», версия 1.0. Общее количество использованных материалов выбрано из ведомости потребности в основных строительных материалах (ПОС настоящего проекта).

Расчёты объёмов отходов представлены в Приложении И.

Эксплуатация. Ежедневно на полигоне в течение рабочей смены будут присутствовать в среднем 4 человека: приёмщик отходов и три механизатора.

Постоянное проживание персонала полигона предусмотрено в п.г.т. Талинка; доставка на рабочие места осуществляется пассажирским автотранспортом.

Твёрдые бытовые отходы, хоз-бытовые и хоз-фекальные стоки от жизнедеятельности персонала будут собираться по месту проживания, с последующей утилизацией соответствующими предприятиями.

Расчёт объёмов твёрдых бытовых отходов от жизнедеятельности работников непосредственно на полигоне определён по удельной норме образования отходов от бытовых помещений организаций.

Расчёт объёмов ветоши загрязнённой произведён от количества используемой ежедневно техники на площадке складирования.

На выезде с территории полигона проектными решениями предусмотрена установка ванны, заполненной уплотнёнными древесными опилками с 3% лизолом, для дезинфекции ходовой части мусоровозов. Масса опилок в ванне составляет 3т. Согласно технологическим решениям с учётом природно-климатических условий рассматриваемого региона (повышенная влажность, длительное сохранение снежного покрова) периодичность замены опилок в ванне принята 2 раза в год.

Для покрытия электрических нагрузок потребителей электроэнергии проектом принята блочная комплексная трансформаторная подстанция наружной установки мощностью 63 кВА 6/04 кВ с силовым трансформатором (маслозаполненный) герметичного исполнения.

Масса масла в трансформаторе составляет 140кг.

Замена отработанного масла предусматривается 1 раз в 10 лет. Графики периодичности замены масла разрабатывает ответственное лицо за электрохозяйство.

Расчёты объёмов отходов представлены в Приложении И.

Приведённые объемы всех видов отходов не точны и не являются основанием для расчета платежей за размещение отходов. Точное количество отходов и плата за их размещение определяется владельцем объекта по фактическому состоянию при составлении отчета "2ТП - отходы".

# 10.2 Сбор, временное хранение и утилизация отходов

Строительство. На площадке строительства предусматривается раздельный сбор и временное хранение образующихся отходов по видам и классам опасности; будут созданы условия для их безопасного хранения.

Временное хранение образующихся отходов строительства предусмотрено на специально отведённых площадках. На площадках устанавливаются стеллажи для раздельного хранения габаритных отходов 4-5 класса опасности.

Для накапливания мелких отходов на площадках устанавливается несколько металлических контейнеров, чтобы обеспечить раздельное хранение отходов с различными классами опасности.

По окончании строительства отходы 4-5 классов опасности утилизируются на проектируемом полигоне. Отходы других классов опасности вывозятся по договору с соответствующими специализированными предприятиями (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03).

Хоз-бытовые стоки из металлических выгребов уборных вывозятся специализированным автотранспортом на очистные сооружения п.г.т. Талинка.

Эксплуатация. ТБО 4-5 классов опасности утилизируется на проектируемом полигоне. Отходы других классов вывозятся по договору с соответствующими специализированными предприятиями (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03).

Стоки из металлического выгреба уборной откачиваются передвижными средствами и вывозятся на очистные сооружения п.г.т. Талинка.

# 11 Мониторинг окружающей среды

Для определения комплексного воздействия строящегося или функционирующего предприятия проводится комплексный экологический мониторинг, позволяющий охарактеризовать состояние всех компонентов природной среды. Для проведения подобных работ должны привлекаться специализированные предприятия и организации.

Выполнение наблюдений проводится по разработанной и согласованной в государственных контролирующих органах программе комплексного экологического мониторинга.

Основной целью экологического мониторинга окружающей среды при эксплуатации проектируемого полигона является получение информации о текущем состоянии основных компонентов окружающей среды непосредственно территории полигона и зоны его влияния.

Мониторинг рекомендуется осуществлять силами создаваемых в районе мобильных, специально оборудованных аккредитованных лабораторий по контролю за загрязнением природной среды с использованием автоматизированной системы контроля за состоянием атмосферного воздуха, а также с привлечением на договорной основе организаций Госкомгидромета для проведения маршрутных наблюдений.

В 2010 году силами ООО «Монолит», г. Екатеринбург, на землях, испрашиваемых под размещение полигона, были проведены инженерно-экологические изыскания.

Данные наблюдений на территории полигона могут служить «отправными точками» отсчёта показателей качества атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почвогрунтов на существующее положение; а пункты отбора проб могут быть использованы для дальнейшего мониторинга.

Кроме того, проектной документацией предусмотрена режимная сеть наблюдательных скважин для контроля за состоянием грунтовых вод. Конструктивное исполнение наблюдательной скважины приведено в чертежах марки АС. Конкретное место расположения скважин, их глубина и количество уточняется после согласования Заказчиком с местными органами санэпиднадзора и гидрологической службой.

Контроль состояния окружающей среды должен осуществляться по следующим направлениям:

# 11.1 Оценка состояния гидросферы

Мониторинг гидросферы состоит из мониторинга поверхностных водных объектов и подземных водоносных горизонтов.

Информация, получаемая в процессе мониторинга, должна отражать:

-	исходное (фоновое) состояние гидросферы в районе проектируемого объекта;

-	уровень техногенной нагрузки на этапах строительства и эксплуатации;

-состояние гидросферы в процессе реализации проекта намечаемой деятельности.

11.1.1 Мониторинг поверхностных вод

По вершине склона, на котором предусматривается размещение полигона ТБО, проходит водораздел между водосборными площадями р. Ендырь и её правого притока – р. Инга-пех. Территории, связанные с площадями, выделяемыми под полигон ТБО и его санитарно-защитную зону, полностью располагаются в бассейне р. Инга-пех, а точнее в верховьях её левобережного безымянного лога, характеризующегося сплошной заболоченностью и полным отсутствием свободного стока. Сезонный поверхностный сток по этой заболоченной ложбине появляется в двух-трёх километрах ниже створа участка проектируемого объекта, что примерно соответствует абсолютной отметке рельефа 45 метров.

Объектом мониторинга поверхностных вод рассматриваемой территории и является безымянный лог. Другие водные объекты удалены на расстояние в несколько километров.

Основным компонентом, который может загрязнять поверхностные водные источники, является фильтрат, образующийся на полигоне. В ближайшие водные объекты фильтрат может поступать с подземным и поверхностным склоновым стоком в случае нарушения герметичности полигона.

Пункты наблюдений определяются с учетом особенностей климатической и гидрографической характеристики района, распределения техногенной нагрузки на поверхностные воды.

Для характеристики фона можно использовать соответствующие данные о водных объектах, расположенных за пределами рассматриваемой территории, формирующих свой состав в аналогичных природных условиях и не подверженных антропогенному влиянию. Отбор проб воды производится в соответствии с ГОСТ 17.1.5.04-81 и ГОСТ 17.1.5.05-85. Периодичность контроля поверхностных вод 1 раз в квартал. Контролируемые показатели качества воды: pH, взвешенные вещества, сухой остаток, БПК, азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, сульфаты, хлориды, железо, фосфаты, АПАВ, нефтепродукты, фенолы, жёсткость.

11.1.2 Мониторинг подземных вод

Мониторинг состояния подземных вод должен включать наблюдения за физико-химическими свойствами подземных вод.

Наблюдения за режимом и качеством подземных вод проводятся в наблюдательных скважинах.

Периодичность контроля грунтовых вод 1 раз в месяц. Контролируемые показатели качества воды: pH, взвешенные вещества, сухой остаток, БПК, азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, сульфаты, хлориды, железо, фосфаты, АПАВ, нефтепродукты, фенолы, жёсткость.

11.2 Контроль качества почв

Основными задачами почвенно-экологического мониторинга являются:

- контроль и наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- выявление загрязненных и/или деградированных почв;

- контроль протекания процессов восстановления деградированных и/или загрязненных почв естественным путем или в результате выполнения специальных рекультивационных работ;

- контроль за состоянием почв на территории полигона.

Предлагается в рамках экологического мониторинга выполнять следующие виды почвенного мониторинга:

-рекогносцировочное обследование участка (в т.ч. санитарно-защитной зоны) с целью выявления фоновых и загрязненных (нарушенных, деградированных) участков;

- регулярный контроль состояния почв на постоянных площадках наблюдений (почвы/грунты на территории полигона), в т.ч. фоновых;

- долгосрочный мониторинг состояния почвенного покрова территории полигона (постоянные площадки).

Объектами мониторинга на территории полигона являются почвы и грунты в пределах отведённого участка, испытывающего техногенную нагрузку. Кроме того на участках, не испытывающих влияние полигона, должны закладываться фоновые пункты наблюдения.

Пункты наблюдения должны определяться с учётом особенностей ландшафтной и климатической характеристики района, влияния техногенной нагрузки на почвенный покров.

Фоновые участки располагают на удаленном расстоянии от полигона и в зоне, не затронутой влиянием техногенной нагрузки.

Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 не реже одного раза в год.

В перечень обязательных для инструментальных наземных исследований показателей загрязнения почв включены следующие: pH, нефтепродукты, хлориды, фосфор, бенз(а)пирен, свинец, ванадий, цинк, ртуть, хром, никель.

Кроме того, качество почв контролируется по микробиологическим и радиологическим показателям. В качестве микробиологических показателей исследуются: общее бактериальное число, колититр, титр протея, яйца гельминтов.

В случае обнаружения высоких концентраций загрязняющих веществ проводится повторное обследование участка для выявления причин загрязнения.

# 11.3 Контроль состояния атмосферного воздуха

Контроль состояния атмосферного воздуха должен включать: контроль выбросов ЗВ от стационарных источников; контроль состояния воздуха в пределах СЗЗ.

Объектом контроля является фоновое состояние атмосферного воздуха и приземный слой атмосферы в пределах полигона и прилегающей к нему территории.

Основным источником загрязнения атмосферы на полигоне будет выступать площадка складирования ТБО и дымовая труба инсинератора.

От проектируемого полигона в атмосферу поступают газообразные и твёрдые загрязняющие вещества. Основными загрязняющими веществами являются продукты разложения ТБО – метан, сероводород, оксиды азота, пыль неорганическая 70-20% SiO2 и т. д. и продукты неполного сгорания отходов в инсинераторе.

В перечень обязательных контролируемых показателей загрязнения атмосферного воздуха входят такие вещества, как: оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, метан, сероводород, аммиак, бензол, трихлорметан, четырххлористый углерод, хлорбензол.

В качестве фоновых точек необходимо выбирать пункты наблюдения с наветренной стороны.

Пункты пробоотбора выбираются по основным направлениям ветра с подветренной и наветренной стороны.

Периодичность контроля – 1 раз в квартал. Отбор и подготовка проб для определения ЗВ должны проводиться согласно РД 52.04.186-89.

Для оценки атмосферного потока ЗВ рекомендуется снеговая съёмка. Геохимическое опробование пылевых выпадений осуществляется путём ежегодного отбора проб снега – в период максимального накопления влагозапаса (март).

# 11.4 Радиационный мониторинг

Радиационный контроль организуется согласно требованиям Федерального Закона «О радиационной безопасности населения» №3-ФЗ от 09.01.96г. и включает в себя:

- определение мощности экспозиционной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения;

- определение содержания естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ): урана, тория и калия в почво-грунтах;

- расчет объёмной или удельной активности радионуклидов (в почве, стройматериалах);

- расчет годовой эффективной дозы.

Измерения проводятся на территории, отведенной под полигон, а также на площадках, удаленных от полигона и служащих для характеристики естественного радиационного фона.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения измеряется дозиметрами типа ДРГ-06Т, ДРГ-01Т, РКСБ-104, «Эксперт», «Дозор» и др., имеющими свидетельства о метрологической аттестации или государственной проверке. Измерения проводятся на высоте  1 м и  3-4 см от поверхности земли не менее 5 раз в каждой точке с вычислением среднего результата.

При превышении естественного фона окружающей местности не более чем в три раза измерения радиационного фона проводятся не реже чем 1 раз в полгода.

При выявлении наличия радионуклидного фактора (превышение уровня мощности дозы гамма – излучения более чем в 3 раза над фоном) необходимо провести оценку радиационной обстановки, т.е. установить пути попадания и распространения радионуклидов и разработать защитные мероприятия по согласованию с органами исполнительной власти, осуществляющих государственное управление, государственный надзор и контроль в области радиационной безопасности.

# 11.5 Мониторинг растительности

Объектом мониторинга являются растительные сообщества (фитоценозы) в зонах воздействия полигона.

Фитомониторинг включает оценку и контроль изменений растительного покрова на опорных пунктах наблюдений, под воздействием проектируемого объекта.

Площадки учета и наблюдений за растительностью располагают вблизи отбора проб почвы. Пункты фонового состояния растительного покрова располагаются на удалении от объектов выброса ЗВ в атмосферу.

В соответствии с требованием нормативных документов Минприроды РФ [47, 49] в качестве тест - объектов предлагаются:

- фитоценозы;

- подрост хвойных;

- хвоя сосны обыкновенной Pinus sylvestris;

- лишайники.

Наблюдения за растительным покровом предлагается проводить по следующим основным показателям:

- структура фитоценозов;

- санитарное состояние лесных насаждений;

- морфологические показатели модельных экземпляров подроста хвойных.

Структуру фитоценозов определяют методом геоботанического описания на пробных площадях.

Санитарное состояние древостоя определяют стандартными методами лесопатологического обследования [47, 49].

Морфологичеcкие изменения наблюдают на постоянных модельных экземплярах подроста преобладающих хвойных пород (сосна, кедр) в течение ряда лет по следующим признакам: высота, возраст, прирост верхушечных и боковых побегов за последние 5 лет, длина хвои, продолжительность жизни хвои.

# 11.6 Мониторинг животного мира

Мониторинг животного мира – система регулярных наблюдений за распространением, численностью, физическим состоянием объектов животного мира, структурой, качеством и площадью среды их обитания

Согласно Федеральному закону РФ «О животном мире» мониторинг объектов животного мира проводится в целях своевременного выявления изменения приведённых выше параметров, оценки изменения этих параметров, предупреждения и устранения последствий негативных процессов и явлений для сохранения биологического разнообразия и обеспечения устойчивого состояния объектов животного мира.

Объекты мониторинга: охотничье - промысловые, ценные для биоценозов виды и редкие виды животных, в т.ч. внесённые и планируемые к внесению в Региональную Красную Книгу и Красную Книгу Российской Федерации.

Контролируемые показатели: численность, видовой состав, миграции и сезонные концентрации, биотопическое распределение, места размножения редких и особо ценных видов, изменение численности животных и смена видового состава в результате антропогенной нагрузки.

Территория мониторинга: окружающие угодья, территория контрольного участка.

Периодичность проведения мониторинга:

2010-2011г.г. – оценка фонового состояния объектов мониторинга (сентябрь-март, с открытия охотничьего сезона, весенне-летние учёты);

1 раз в три года – полная программа учётов.

# 12 Акустическое влияние полигона

Шум является одним из наиболее распространенных и агрессивных факторов, воздействующих на здоровье человека.

Ближайший населённый пункт п.г.т. Талинка удалён от границ проектирования на расстояние 2,5км. Таким образом, шумовое воздействие (СНиП 23-03-2003) на селитебную зону исключается.

Следует отметить шумовое воздействие, как фактор беспокойства животного мира в окружающих угодьях. Однако, учитывая близость автодороги (200м), относительную близость населённых пунктов можно предположить, что фактор беспокойства животных в окружающих угодьях не изменится в значительной степени.

# 13 Эколого-экономическая оценка воздействия на окружающую среду

Проведённый комплексный анализ воздействия проектируемых объектов на окружающую природную среду позволяет определить затраты на возмещение ущерба, наносимого в процессе строительства проектируемых объектов.

# 13.1 Ущерб окружающей среде, наносимый строительством объектов

Экологический ущерб от воздействия объектов на окружающую среду в период строительства состоит из затрат возмещения ущерба. Показатели размера ущерба по видам воздействия представлены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 -  Расчёт ущерба ОС в период строительства

| Наименование | Стоимость в ценах 2010 г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Плата за загрязнение атмосферы | 0,507 |
| Плата за размещение отходов | 1,481 |
| Плата за ущерб лесному хозяйству | 86,215 |
| Всего: | 88,203 |

Расчёт предполагаемой платы за загрязнение воздушного бассейна выбросов ЗВ приведён в таблице 13.2.

Согласно методическим указаниям ущерб, причиненный атмосфере, определяется из предполагаемых выбросов и базовых нормативов платы за них в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 344  от 12.06.2003 года «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух ЗВ стационарными и передвижными источниками, сбросы ЗВ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» и Постановлением Правительства РФ от 01.07.2005 г. № 410 «О внесении изменений в приложение №1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344».

В соответствии с Постановлением №344, нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками применяются с использованием коэффициентов, учитывающих экологические факторы:

- коэффициента, учитывающего состояние атмосферного воздуха, для Западно-Сибирского экономического района = 1,2 (Приложение Б к Постановлению №344);

- дополнительного коэффициента 2 для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Согласно ст.3 Федерального закона № 308-ФЗ от 02.12.2009г. нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные в 2003 г., применяются в      2010 г.г. с коэффициентом 1,79, а нормативы, установленные в 2005 г. - с коэффициентом 1,46.

Таблица 13.2 -  Расчёт платы за выброс ЗВ в атмосферный воздух в период строительства

| Наименование загрязняющего вещества | Предполагаемые вы-бросы, т/г | Норматив пла ты за выброс 1т загрязняю-щего вещества | Коэффи- циенты согласно №238-ФЗ | Коэффициенты, учитывающие экологические факторы и местность | Плата за выброс, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 | 0,347303 | 21 | 1,79 | 2,4 | 31,33 |
| Железа оксид | 0,000354 | 52 | 1,79 | 2,4 | 0,08 |
| Марганец и его соединения | 0,000028 | 2050 | 1,79 | 2,4 | 0,25 |
| Азота диоксид | 1,480399 | 52 | 1,79 | 2,4 | 330,71 |
| Азота оксид | 0,240565 | 35 | 1,79 | 2,4 | 36,17 |
| Углерод чёрный (сажа) | 0,272684 | 80 | 1,46 | 2,4 | 76,44 |
| Серы диоксид | 0,171396 | 21 | 1,46 | 2,4 | 12,61 |
| Сероводород | 7E-07 | 257 | 1,79 | 2,4 | 0,0008 |
| Углерода оксид | 2,058215 | 0,6 | 1,79 | 2,4 | 5,31 |
| Фтористый водород | 0,000024 | 410 | 1,79 | 2,4 | 0,04 |
| Фториды плохорастворимые | 0,000026 | 68 | 1,79 | 2,4 | 0,008 |
| Ксилол (смесь изомеров) | 0,10958 | 11,2 | 1,79 | 2,4 | 5,27 |
| Толуол | 0,003855 | 3,7 | 1,79 | 2,4 | 0,06 |
| Этанол (Спирт этиловый) | 0,00077 | 0,4 | 1,79 | 2,4 | 0,001 |
| Этиловый эфир этиленгликоля | 0,00456 | 2,5 | 1,79 | 2,4 | 0,05 |
| Пропан-2-он (Ацетон) | 0,00456 | 6,2 | 1,79 | 2,4 | 0,12 |
| Бензин нефтяной | 0,032569 | 5 | 1,46 | 2,4 | 0,57 |
| Керосин | 0,425200 | 2,5 | 1,79 | 2,4 | 4,57 |
| Уайт-спирит | 0,031500 | 2,5 | 1,79 | 2,4 | 0,34 |
| Взвешенные вещества | 0,058515 | 13,7 | 1,79 | 2,4 | 3,44 |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 0,000230 | 5,0 | 1,46 | 2,4 | 0,004 |
| Итого: | 507,37 |

Плата за размещение отходов рассчитана исходя из количества отходов, класса опасности, базового норматива платы за их размещение и коэффициентов, учитывающих экологические факторы и местность.

Расчёт платы за размещение отходов представлен в таблице 13.3.

Таблица 13.3 - Расчет размеров платежей за размещение отходов в окружающей среде при строительстве объекта

| Виды твёрдых отходов | Класс опас-ности | Норматив платы за размещение 1 т отходов, руб. | Коэффициенты, учитывающие экологические факторы и местность | Коэффи- циенты согласно №283-ФЗ | Количество отходов, т | Плата в ценах 2010г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лом стальной не-сортированный | 5 | 8,0 | 2,4 | 1,46 | 0,083 | 2,33 |
| Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 5 | 8,0 | 2,4 | 1,46 | 0,875 | 24,53 |
| Провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства | 5 | 8,0 | 2,4 | 1,46 | 0,0006 | 0,02 |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 5 | 8,0 | 2,4 | 1,46 | 0,002 | 0,06 |
| Отходы полиэтилена в виде пленки | 5 | 8,0 | 2,4 | 1,46 | 3,250 | 91,10 |
| Отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 5 | 8,0 | 2,4 | 1,46 | 0,050 | 1,40 |
| Итого неопасные отходы: | 4,261 | 119,43 |
| Тара и упаковка из стали углеродистых марок, загрязнённая ЛКМ, потерявшая потребительские свойства | 4 | 248,4 | 2,4 | 1,79 | 0,082 | 87,50 |
| Отходы изолированных проводов и кабелей | 4 | 248,4 | 2,4 | 1,79 | 0,018 | 19,21 |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 4 | 248,4 | 2,4 | 1,79 | 0,256 | 273,18 |
| Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 248,4 | 2,4 | 1,79 | 0,920 | 981,76 |
| Итого отходы 4 класса опасности: | 1,276 | 1361,65 |
| Всего: | 5,537 | 1481,09 |

Расчёт платы за использование земель государственного  лесного фонда складывается из материально-денежной оценки лесосек по минимальным ставкам и расчёта платы за перевод лесных земель в нелесные. Основанием для расчёта является Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2004 года N 647 «О расчёте и возмещении потерь лесного хозяйства при переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, и при переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий» и Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 года №310 «О ставках платы за единицу объёма лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка находящегося в федеральной собственности».

Актом выбора участка лесного фонда №3 от 24.02.2009 года согласован перевод земель лесного фонда в земли других (иных) категорий под полигон ТБО общей площадью 19,00га.

Согласно акту натурного технического обследования лесного участка на испрашиваемой площади 9,00га имеются земли лесного фонда, отнесённые к нелесным (бывший карьер и земли рекультивации) общей площадью 3,86 га, лесные, не покрытые лесной растительностью площадью 2,2 га (вырубка) и лесные, покрытые лесной растительностью площадью 2,94 га.

При расчёте платы за перевод лесных земель в нелесные применяются коэффициенты: коэффициент, учитывающий экологическую составляющую оценки земель лесного фонда для лесов III группы равен 1,5; коэффициент, учитывающий срок перевода лесных земель в нелесные до 5 лет включительно, равен 0,4; свыше 10 - до 15 лет включительно – 0,65.

Базовый размер платы за хвойные (класс бонитета III и IV) для ХМАО-Югра составляет 17,1 тыс.руб. за 1га; за мягколиственные (класс бонитета III и IV) – 12,8 тыс. руб. за 1га.

Тогда плата за перевод лесных в нелесные составит:

1,4392*12,8*1,5*0,65=17,961тыс.руб. (долгосрочно мягколиственные в эксплуатационных лесах)

3,7008*17,1*1,5*0,65=61,702тыс.руб. (долгосрочно хвойные в эксплуатационных лесах)

3,8600*1,3*0,65= 3,262тыс.руб. (долгосрочно нелесные)

Итого за перевод лесных в нелесные земли составит: 82,925тыс.руб.

Согласно плану (схеме) лесного участка лесообразующей породой является сосна.

Минимальная ставка платы за один плотный кубометр мелкой сосны для Тюменского лесотаксового района составит: деловая древесина без коры 43,2 руб.; дровяная древесина – 3,42 руб.; мелкой берёзы: деловая древесина – 21,96руб.; дровяная древесина – 3,42 руб.; мелкого кедра: деловая древесина – 51,66руб.; дровяная древесина – 3,78 руб. согласно Постановлению Правительства РФ №310.

Ставки платы за единицу объёма древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в федеральной собственности, установленные Правительством Российской Федерации в 2007 году, применяются в 2010 году с коэффициентом 1,30.

Расчёт платежей за вырубку леса сведён в таблицу 13.4.

Таблица 13.4 - Расчёт платежей за вырубку леса

| Наименование платежа | Количество единиц измерения деловой древесины, м3 | Дровя-ная дре-весина, м3 | Стоимость единицы измерения, руб. | Плата, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круп. | сред. | мелк. | всего |  | круп. | сред. | мелк. | дровя-ная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сосна | - | - | 32,42 | 32,42 | 2,269 | - | - | 43,2 | 3,42 | 1,41 |
| Берёза | - | - | 18,53 | 18,53 | 1,297 |  | - | 21,96 | 3,42 | 0,41 |
| Кедр | - | - | 13,73 | 13,73 | 0,961 |  |  | 51,66 | 3,78 | 0,71 |
| Итого | - | - | 64,68 | 64,68 | 4,528 | - | - | - | - | 2,53 |
| Итого с применением коэффициента 1,30: | 3,29 |

Расчёт компенсационных платежей за пользование лесным фондом является предварительным (оценочным), оплате не подлежит, т.к. будет уточнён специалистами лесхоза при оформлении лесобилета на основании «Акта технического обследования лесов».

Компенсационные платежи за использование лесных ресурсов в целом составили 86,215тыс.руб. в ценах  2010 года.

Согласно сведениям из отчёта по инженерно-экологическим изысканиям охотничьи виды животных на площадке проектируемого полигона, санитарно-защитной зоны и в ближайших окружающих угодьях отсутствуют ввиду близости автодороги (200м) и относительной близости населённых пунктов (2,5км). Наиболее многочисленные виды млекопитающих на рассматриваемой площадке представлены мышевидными грызунами.

Таким образом, ущерб охотничьим животным выполнять не целесообразно.

# 13.2 Ущерб окружающей среде, наносимый эксплуатацией объектов

Показатели размера ущерба по видам воздействия представлены в таблице 13.5.

Таблица 13.5 - Расчёт ущерба ОС в период эксплуатации

| Наименование | Стоимость в ценах 2010 г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Плата за загрязнение атмосферы | 3,518 |
| Плата за размещение отходов | 8,122 |
| Всего: | 11,640 |

Расчёт платы за выброс в атмосферу приведён в таблице 13.6.

Таблица 13.6 - Расчёт платы за выброс ЗВ в атмосферный воздух в период эксплуатации

| Наименование загрязняющего вещества | Предпола-гаемые выбросы, т/г | Норматив платы за выброс 1т ЗВ | Коэффи- циенты согласно №238-ФЗ | Коэффициенты, учитывающие экологические факторы и местность | Плата за выброс, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,161132 | 52 | 1,79 | 2,4 | 36,00 |
| Аммиак | 0,156159 | 52 | 1,79 | 2,4 | 34,89 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,079581 | 35 | 1,79 | 2,4 | 11,97 |
| Гидрохлорид | 0,005186 | 410 | 1,79 | 2,4 | 9,13 |
| Углерод чёрный (сажа) | 0,032220 | 80 | 1,46 | 2,4 | 9,03 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,230217 | 21 | 1,46 | 2,4 | 16,94 |
| Сероводород | 0,007642 | 257 | 1,79 | 2,4 | 8,44 |
| Углерод оксид | 0,769864 | 0,6 | 1,79 | 2,4 | 1,98 |
| Гидрофторид | 0,010806 | 410 | 1,79 | 2,4 | 19,03 |
| Метан | 15,503060 | 50 | 1,79 | 2,4 | 3330,06 |
| Диметилбензол (Ксилол, смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,129790 | 11,2 | 1,79 | 2,4 | 6,25 |
| Метилбензол (Толуол) | 0,211825 | 3,7 | 1,79 | 2,4 | 3,37 |
| Этилбензол | 0,027833 | 103 | 1,79 | 2,4 | 12,32 |
| Фенол | 0,000300 | 683 | 1,79 | 2,4 | 0,88 |
| Формальдегид | 0,002016 | 683 | 1,79 | 2,4 | 5,92 |
| Бензин нефтяной | 0,019757 | 5 | 1,79 | 2,4 | 0,42 |
| Керосин | 0,135970 | 2,5 | 1,79 | 2,4 | 1,46 |
| Взвешенные вещества | 0,144640 | 13,7 | 1,79 | 2,4 | 8,51 |
| Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчёте на суммарный органический углерод) | 0,000101 | 5 | 1,79 | 2,4 | 0,002 |
| Пыль неорганическая 70-20% SiO2 | 0,012672 | 21 | 1,79 | 2,4 | 1,14 |
| Итого: | 3517,73 |

Расчёт платы за размещение отходов представлен в таблице 13.7.

Таблица 13.7- Расчёт платы за размещение отходов периода эксплуатации

| Виды твёрдых отходов | Класс опас-ности | Норматив платы за раз-мещение 1 т отходов, руб. | Коэффициенты, учитывающие экологические факторы и мест-ность | Коэффи- циенты согласно №238-ФЗ | Количество отходов, т | Плата в ценах 2010 г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусор от бытовых по-мещений организаций несортированный (ис-ключая крупногаба-ритный) | 4 | 248,4 | 2,4 | 1,79 | 0,160 | 170,74 |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 4 | 248,4 | 2,4 | 1,79 | 0,105 | 112,05 |
| Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов | 4 | 248,4 | 2,4 | 1,79 | 1,152 | 1229,33 |
| Опилки древесные, загрязнённые минеральными маслами (содержание масел - менее 15%) | 4 | 248,4 | 2,4 | 1,79 | 6,000 | 6402,76 |
| Итого отходы 4 класса опасности: | 7,417 | 7914,88 |
| Масла трансформа-торные отработанные, не содержащие гало-гены, полихлориро-ван-ные дифенилы и терфенилы | 3 | 497 | 2,4 | 1,79 | 0,076 | 162,27 |
| Итого отходы 3 класса опасности: | 0,076 | 162,27 |
| Ртутные лампы, лю-минесцентные ртуть-содержа-щие трубки отработанные и брак | 1 | 1739,2 | 2,4 | 1,79 | 0,006 | 44,83 |
| Итого отходы 1 класса опасности: | 0,006 | 44,83 |
| Всего: | 7,498 | 8121,97 |

# 14 Сметная стоимость природоохранных мероприятий

Сметная стоимость строительства составляет 46,149тыс.руб.; cтоимость природоохранных мероприятий – 4,153тыс.руб ( в ценах по состоянию на 1.01.2001г).

# 15 Заключение

В административном отношении участок строительства полигона ТБО расположен в Тюменской области, ХМАО-ЮГРА. Территориально - в 2,5 км от существующей границы городского поселения Талинка и в 0,2 км южнее автодороги из г. Нягань в г. Ханты-Мансийск (рис.1).

Участок, отведенный под строительство, расположен на свободной от застройки территории. Земли частично нарушены. Совокупная площадь вырубки и нарушенных земель (бывший карьер и земли рекультивации) составляет 67% от площади земельного отвода.

В 3,0 км северо-западнее выделенного под полигон ТБО участка размещается действующий групповой водозабор подземных вод, номинально состоящий из 16 скважин, расположенных тремя линейными рядами с расстоянием между ними от 50 до 150-200 метров.

Участок площадью 9 га, испрашиваемый под размещение полигона ТБО, расположен в эксплуатационных лесах  Ендырского участкового лесничества территориального управления Няганское лесничество, в кварталах 264, 265.

Актом выбора участка лесного фонда №3 от 24.02.2009 года согласован перевод земель лесного фонда в земли других (иных) категорий под полигон ТБО общей площадью 19га. Заданием на проектирование площадь под полигон ТБО сокращена до 9га, соответственно, площадь полигона согласно проектным данным составляет 9га.

Климатическая характеристика дана по ретроспективным материалам наблюдений на ближайшей к изучаемому участку ныне закрытой метеостанции «Сосновый», приведённым в отчёте по инженерно-геологическим изысканиям, ООО «Ингеогаз». Екатеринбург. 2010.

Климат района размещений объекта резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха минус 2,3 ºС; среднегодовая скорость ветра – 3,0м/с; среднегодовое количество осадков – 509мм; средняя, из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму - 64 см, максимальная - 94 см.

Подробная характеристика природно-климатических условий дана в подразделе 3.

Настоящей проектной документацией предусмотрено строительство полигона твёрдых бытовых отходов, который будет являться централизованным местом складирования массы ТБО, образующейся в п.г.т. Талинка с общей численностью населения 6,5 тысяч человек

Расчётный срок эксплуатации полигона - 20 лет; проектная вместимость проектируемого полигона  (ТБО, изоляция) – 169,195тыс.м3; фактическая вместимость проектируемого полигона – 202,560тыс.м3.

На полигоне предусматриваются работы по утилизации ТБО на картах полигона, а именно: приём, складирование, уплотнение, и утилизация медицинских и биологических отходов на установке для термического обезвреживания и ликвидации отходов:  приём, термическая обработка, выгрузка зольного остатка и очистка отходящих газов.

Настоящий проект содержит комплекс мероприятий по уменьшению воздействий строительства и эксплуатации на состояние окружающей среды.

Основным видом воздействия на земельные ресурсы и растительные сообщества является использование земель лесного фонда.

Воздействие на фауну очень умеренно, ввиду ограниченного присутствия лесных животных в окружающих угодьях (близость автодороги и населённых мест).

Валовые выбросы в атмосферу от стационарных источников составят 5,2423т в период строительства и 17,6401т/год – в период эксплуатации.

Проектируемое предприятие по результатам расчётов относится к 3 - ей категории опасности.

Воздействие полигона на водные ресурсы с учётом соответствующих мероприятий допустимое.

Потребности в воде на хоз-питьевые нужды в период строительства (V=0,207м3/сут.) и в период эксплуатации (V=0,10м3/сут.) будут удовлетворяться привозной бутилированной водой. Вода доставляется из п.г.т. Талинка.

В производственных целях вода используется для приготовления раствора лизола и на мойку контейнеров. Потребность в воде на мойку контейнеров и мусоровозов составляет 0,5м3/сут. (45 м3/год).

Мытьё мусоровозов и контейнеров выполняется при ясной сухой погоде тёплого периода года посредством мини-мойки karcher. Вода доставляется по заявке специализированным автотранспортом (водовозка).

Сброс хоз-бытовых стоков (0,207м3/сут.) и в период строительства, и в период эксплуатации (0,100м3/сут.) предусмотрен в выгреб уборной с последующим вывозом на очистные сооружения п.г.т. Талинка.

Сточные воды от мойки контейнеров и мусоровозов в объёме 0,5м3/сут. (90 раз в год) отводятся в приямок объёмом 19,2 м3. Илистый остаток с площадки для мойки контейнеров складируется на картах ТБО.

Поверхностный сток, образующийся на территории хозяйственной зоны, считается условно чистым и собирается по водоотводной канаве в приямок для сбора стоков.

По мере накопления стоки из приямков откачиваются спецавтотранспортом и вывозятся на уже складированные отходы для испарения.

Проектными решениями не предусмотрена система сбора и удаления фильтрата с площадки складирования ТБО. Фильтрат остается на площадке складирования.

Дождевые стоки с карт ТБО учтены в объёме фильтрата, который составляет 63 600м3 за весь срок эксплуатации, при этом фактический объём котлована больше расчетного объёма фильтрата. Таким образом, по условию размещения фильтрата площадка складирования удовлетворяет предъявляемым требованиям.

Гидроизоляция полигона решена устройством противофильтрационного экрана по дну и откосам площадки складирования из геомембраны «Техполимер».

Утилизация отходов строительства и эксплуатации осуществляется частично на проектируемом полигоне, частично на специализированных предприятиях. Объём отходов за период строительства составит 5,537т;  в период эксплуатации 7,498т/год.

В денежном выражении суммарный экологический ущерб, наносимый окружающей среде при выполнении работ по строительству полигона ТБО, равен 88,203тыс. руб. в ценах 2010г. Причиняемый ущерб полностью компенсируется выплатами предприятия и проведением рекультивационных работ. Ущерб при эксплуатации проектируемых объектов в нормальном режиме составит 11,640тыс. руб./год.

В целом с учётом реализации всех проектных решений: как технологических, так и в области охраны окружающей среды, степень экологического риска и экологических последствий строительства полигона ТБО можно оценить, как допустимую и не грозящую катастрофическими последствиями для застраиваемой и сопредельной территории.

# Литература

1 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02  №7-ФЗ

2 Пособие к СНиП 11.01-95  по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды».- М., 2000

3 Федеральный закон № 308-ФЗ от 02.12.2009г. О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов

4 Водный кодекс РФ N 74-ФЗ от 3.06.2006 г. (с последними с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ)

5 Лесной кодекс РФ №200-ФЗ от 4.12.2006 г. (в последней ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ)

6 Сборник нормативных актов по пожарной безопасности в лесах РФ. - М.-1995

7 Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г. (с последними с изм., внесенными Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ)

8 Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. №96-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27 декабря 2009 года N 374-ФЗ

9 Федеральный классификационный каталог отходов,  МПР Росси, 2002

10 Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 №25-ФЗ.

11 СНиП  2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика

12 СНиП II-89-80*  Генеральные планы промышленных предприятий6 ОНД-86. Методика расчета концентраций вредных веществ  в атмосферном воздухе предприятий. - Л. Гидрометеоиздат, 1987

13 ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы, С-П., 1992

14 РД 52.04.186-89 РОСГИДРОМЕТ  «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

15 Временные рекомендации ГУ ГГО им. А.И. Воейкова «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы». РОСГИДРОМЕТ, 28.04.2009г.

16 ГН 2.1.6.1338-03 Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (утв. Главным Государственным санитарным врачом РФ 31 мая 2003 г.)

17 ГН 2.1.6.1339-03 Гигиенические нормативы "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (утв. Главным Государственным санитарным врачом РФ 21 мая 2003 г.)

18 Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, С-П., 2005г.

19 Р.Д. 52.04.52.-85. Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных условиях. - Л. Гидрометеоиздат, 1987

20 Инструктивно - методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды. - М.. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов России, 1993

21 Постановление №344 Правительства Российской Федерации «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух ЗВ стационарными и передвижными источниками, сбросы ЗВ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» от 12 июня 2003 г.

22 Постановление Правительства РФ от 1 июля 2005 г. N 410 "О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. N 344"

23 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03», (новая редакция), утв. Постановлением Главного санитарного врача №74 РФ от 25.09.2007

24 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель. ГОСТ17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-82).

25 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения. ГОСТ 17.5.1.01-83 (СТ СЭВ 3848-82 ).

26 Постановление СМ ССР от 02.06.76 №407 «О рекультивации земель, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы при разработке месторождений полезных ископаемых, торфа, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ».

27 ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84). Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

28 ГОСТ 17.4.2.02-85 (СТ СЭВ 4471-84). Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания.

29 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к качеству почвы» и  СанПиН 2.1.7.2197-07: Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

30 Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2001 г. N 16)

31 СП 2.6.1.799-99 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)

32 Методика проведения инвентаризационных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов.-М .НИИАТ,1998 г.

33 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М. НИИАТ, 1998

34 Методические указания по определению выбросов ЗВ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997г.

35 Дополнение к «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Санкт-Петербург, 1999г.

36 Методика расчёта выделений (выбросов) ЗВ в атмосферу при сварочных работах, НИИ «Атмосфера», Санкт-Петербург, 1997 г.

37 Методика расчёта выделений (выбросов) ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов, НИИ «Атмосфера», Санкт-Петербург, 1999 г.

38 Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, дополненное и переработанное, Санкт-Петербург, 2005г

39 Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание, дополненное и переработанное). Москва, 2004 г.

40 Временные рекомендации по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу в результате сгорания на полигонах твёрдых бытовых отходов и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха, Министерство экологии и природных ресурсов РФ,1992г.

41 Методическим указаниям по расчёту выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по термической переработке твёрдых бытовых отходов и промотходов, РАО «Газпром», ВНИИГАЗ, Москва, 1997.

42 Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов, т.1-2, С-П., 2004г.

43 Справочник «Утилизация твердых отходов», том 1, Москва, Стройиздат, 1984г.

44 Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва,1999 г.

45 Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления, Санкт-Петербург, 2000г.

46 РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве», (Минстрой России), Москва 1996г.

47 Инструкция по экспедиционному лесопатологическому обследованию лесов СССР.- М.-1983

48 Постановление Правительства РФ от 24.11.93.  №1229 о создании единой системы экологического мониторинга».

49 Мозолевская Е.Г., Катаев О.А, Соколова Э.С. Методы лесопатического обследования очагов стволовых вредителей и болезней леса. – М.: Лесная промышленность. 1984. –152 с. 48 50 СНиП 23-03-2003 Защита от шума

51 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, М., 2001.

Постановление вительства РФ от 24.11.93.  №1229